Открытое акционерное общество

«Управляющая компания холдинга
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

# Дизель

# Д-245.7Е4

Каталог сборочных единиц и деталей

245.7Е4-0000100 КДС

Минск 2014

Каталог сборочных единиц и деталей составил

Столяров Павел Юрьевич

Ответственный за выпуск

Мелешко Евгений Евгеньевич

Тел. 8-017-218-31-67

Каталог сборочных единиц и деталей

44 страниц с рисунками

Каталог предназначен для инженерно-технических работников хозяйств.

Соответствует заводской технической документации

по состоянию на 26 февраля 2014 г.

Копировать, тиражировать целиком или частично

без письменного разрешения ОАО «УКХ «ММЗ» запрещено.

© ОАО «УКХ «ММЗ» 2014 г.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог содержит основную номенклатуру сборочных единиц и деталей дизельного двигателя Д-245.7Е4 с системой топливоподачи «Common Rail» .

Сборочные единицы и детали расположены по группам и подгруппам в соответствии с номерами позиций на рисунках, что значительно облегчает поиск деталей в каталоге.

В графе «Наименование» применена система отступов. В первой строке указана самая крупная сборочная единица, а затем перечислены входящие в нее детали, например:

Наименование

1  2  3  4  5  6  7

Составная часть

Крепёжные детали

Сборочные единицы составной части

Крепёжные детали сборочной единицы

Более мелкое деление

Крепёжные детали

и т.д.

Цифры 1  2  3  4  5  6  7  указывают на принадлежность сборочных единиц и деталей к изделиям и служат для их отыскания. Крепёжные детали перечислены непосредственно под изделием (сборочной единицей), для крепления которого(ой) их используют, их перечисление предшествует перечислению деталей, входящих в это изделие. Крепёжные детали перечислены в том же столбце, что и изделия, с помощью которых оно крепится под заголовком «Крепёжные детали».

Для двигателей принята семизначная система нумерации сборочных единиц и деталей. Номер состоит из следующих элементов:

- первые цифры до дефиса обозначают марку двигателя, на котором впервые была применена данная деталь;

- первые две цифры после дефиса - номер группы;

- вторые две цифры - номер подгруппы;

- последние три цифры - порядковый номер детали;

- стоящие за ними буквы и цифры обозначают модификацию и исполнение сборочной единицы или детали.

Например: 245Е4-1002009– блок цилиндров

10 - номер группы

02 - номер подгруппы

009- номер детали

В комплектацию двигателя входят покупные сборочные единицы и детали. К ним относятся топливная аппаратура, электрооборудование и др. Эти сборочные единицы и детали обозначены так, как это принято на заводах-изготовителях.

В связи с постоянным совершенствованием двигателя в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей могут быть внесены изменения не отраженные в настоящем каталоге.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ

| Наименование параметров | Д-245.7Е4 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий обьем, л | 4,75 |
| Степень сжатия (расчетная) | 171 |
| Номинальная мощность, кВт | 95,6±2 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 |  |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 422±4% |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100…2100 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт.ч) |  |
| Минимальный удельный расход топлива по внешней скоростной характеристике, г/(кВт.ч) |  |
| Масса по ГОСТ 14846, кг | 490+5% |
| Применяемость | для установки на одиночные грузовые автомобили, самосвалы, шасси, автобусы с колёсной формулой 4х2 и 4х4 полной массой до 12 т |

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП, ПОДГРУПП,

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

| Группа | Подгруппа | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Механизмы двигателя | 6 |
|  | 1001, 1002 | Блок цилиндров. Установка передней опоры | 6-9 |
|  | 1003, 1007 | Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов | 10-12 |
|  | 1004, 1005 | Кривошипно-шатунный механизм. Установка маховика. Установка шкива. Установка муфты сцепления | 13-15 |
|  | 1006 | Распределительный механизм | 16-17 |
| 11 |  | Система питания | 18 |
| 10 | 1008 | Установка системы рециркуляции отработавших газов Установка турбокомпрессора | 18-20 21 |
|  | 1104, 1111 | Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры | 22-25 |
|  | 1111 | Топливный насос. Редуктор | 26-27 |
| 13 |  | Система охлаждения | 28 |
|  | 1306 | Установка корпуса термостата | 28 |
|  | 1307,1308 | Установка водяного насоса. Установка вентилятора | 29-30 |
|  |  | Система смазывания | 31 |
| 10, 14 | 1009, 1401 | Установка масляного картера | 31 |
| 10, 14 | 1017,1404 | Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником (ЖМТ). Установка патрубков ЖМТ | 32-33 |
| 14 | 1402, 1403 | Установка масляного насоса. Установка приёмника масляного насоса | 34-35 |
| 11 | 1118 | Маслопроводы турбокомпрессора | 36-37 |
|  |  | Приводы | 38 |
| 10 | 1022 | Установка привода гидронасоса, насоса шестеренного | 38-39 |
| 35 | 3509 | Установка компрессора | 40 |
| 37 |  | Электрооборудование | 41 |
|  | 3700 | Электронный блок управления. Установка электрооборудования | 41-42 |
|  | 3701 | Установка генератора | 43 |
|  | 3708 | Установка стартера | 44 |
|  |  | Прикладывается к двигателю | 44 |

| ОАО "ММЗ" |
| --- |
| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Группа 10. Механизмы двигателя Подгруппы 1001, 1002. Блок цилиндров. Установка передней опоры (Рис. 1) |
|  | 240-1001000-Б-02 | УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | 1 |
| 1 | 240-1001015-Б-03 | ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 2 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 3 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 5 |
|  | 245Е4-1002000 или 245Е4-1002000 -07 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
|  | 50-1002040-В | ОПОРА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 1 |
| 4 | 50-1002042-В | ОПОРА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 1 |
| 5 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
| 6 | 50-1002313-В | ЛИСТ ЗАДНИЙ | 1 |
| 7 | 50-1002316-А2 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА САЛЬНИКА | 1 |
| 8 | 50-1002340 | ФИКСАТОР | 1 |
| 9 | 240-1002030 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 10 | 240-1002033 | ПРОКЛАДКА ЩИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 11 | 240-1002046 | ШТИФТ | 2 |
| 12 | 240-1002049 | ПРОКЛАДКА | 2 |
|  | 240-1002060-А1-01 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 13 | 50-1002034 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 14 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
| 15 | 240-1002055 | МАНЖЕТА 2.1-50Х70-4 | 1 |
| 16 | 240-1002065-А3 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 17 | 240-1002064-А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
|  | 240-1002310 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 |
|  | 240-1002300 | КОРПУС САЛЬНИКА С КОЛЬЦОМ | 1 |
| 18 | 240-1002311 | КОЛЬЦО МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 19 | 240-1002315 | КОРПУС САЛЬНИКА | 1 |
| 20 | 240-1002305 | МАНЖЕТА 1.1-100х125-4 | 1 |
| 21 | 240-1002328 | ЗАГЛУШКА | 1 |
|  | 245Е4-1002010-01 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 22 | 50-1005019 | ШТИФТ | 2 |
| 23 | 50-1002034 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 24 | 50-1002326-В | ЗАГЛУШКА | 2 |
|  | 245Е4-1002009 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 25 | 50-1002327-А | ПРОБКА | 1 |
| 26 | 50-1005140-Б | КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 3 |
| 27 | 50-1005141-Б | КРЫШКА 1-ГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 28 | 50-1005152-В | КРЫШКА 5-ГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 29 | 50-1005159-Б1 | БОЛТ КРЫШКИ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 10 |
| 30 | 50-1005161 | ШАЙБА | 10 |
| 31 | 240-1002015-А2-16 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 32 | 240-1002067-А | ВТУЛКА | 3 |
| 33 | 240-1002068-А | ВТУЛКА ЗАДНЯЯ | 1 |
| 34 | 240-1002069-А | ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 35 | 45-08КП.Ц9.ХР | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 36 | 245-1002022-А1 | КОЛЬЦО ГИЛЬЗЫ | 8 |
| 37 | 245-1002051-Б1 | ТРУБКА | 4 |
| 38 | 245-1002323 | ШТУЦЕР | 1 |
| 39 | 245-1002021-А1-04, -03, -05 или , 245-1002021-А1MD-01, -A1MD-02 или 245-1002021-А1MD | ГИЛЬЗА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| 40 | КГ 1/4”. А12.016 | ПРОБКА | 1 |
|  | 245Е4-1002080 | УСТАНОВКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 41 | 50-1002290-Б-03 | КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 42 | 240-1002082-А1 | ПРОКЛАДКА ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 43 | 245.7Е4-1002085 | ГОРЛОВИНА МАСЛОЗАЛИВНАЯ | 1 |
| 44 | 245-1002087 | УПОР | 1 |
| 45 | 50-1401067 | ШАЙБА | 1 |
| 46 | М8-6Н.6.016(S13) | ГАЙКА | 1 |
| 47 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 48 | М12-6gХ40.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 49 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 50 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 51 | 240-1002314 | ПРОКЛАДКА ЛИСТА ЗАДНЕГО | 1 |
|  | 245Е4-1002320-В | УСТАНОВКА МАСЛОМЕРА | 1 |
| 52 | 245-1002315 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА | 1 |
| 53 | 50-4609038 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 54 | 245Е4-1002325 | ТРУБКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛА | 1 |
| 55 | 245Е4-1002318-Б | ПЛАНКА | 1 |
| 56 | М10-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 57 | 245-1002333 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 58 | 245-1118050 | ХОМУТ | 1 |
| 59 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 60 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 61 | 245-1002362-Г | СЕРЬГА | 2 |
| 62 | 245-1017113-В или 245-1017113-В1 | ПЕРЕХОДНИК | 1 |
| 63 | Д09-035-А | ШАЙБА | 1 |
| 64 | М10-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 65 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 66 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 67 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 68 | М10-6gХ60.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 69 | М10-6gХ75.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 70 | М12-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 71 | М12-6gX30.88.35.016 | БОЛТ | 7 |
| 72 | М12-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 73 | М16-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 74 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 19 |
| 75 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 76 | 12 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА | 7 |
| 77 | 16 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 245-1006310-Г | ПРИВОД РЕДУКТОРА | 1 |
| 78 | 245-1002036 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 |
| 79 | 240-1002038 | ПРОКЛАДКА ЛЮКА | 1 |
| 80 | 50-1022067 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 3 |
| 81 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
|  | 240-3802000-А-05 | УСТАНОВКА ПРИВОДА И СЧЕТЧИКА | 1 |
| 82 | 240-1002062 | КРЫШКА | 1 |
| 83 | 50-1021012 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 84 | М6-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 85 | А6.01.08кп.016 | ШАЙБА | 3 |
| 86 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |

Рис. 1 Блок цилиндров. Установка передней опоры.

| Подгруппы 1003, 1007. Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов (Рис. 2) |
| --- |
|  | 245Е4-1003010 | УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ И ВПУСКНОГО ТРАКТА | 1 |
| 1 | 240-1002047-Б | БОЛТ | 12 |
| 2 | 240-1002047-Б-01 | БОЛТ | 4 |
| 3 | 48-1002318 | ШАЙБА | 16 |
| 4 | 719-73-07 или 50-1003070-А9 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 5 | 50-1003104-А | ГАЙКА КОЛПАКА | 4 |
| 6 | 50-1003106-01 | ШАЙБА | 4 |
| 7 | 50-1003107-А | КОЛЬЦО | 4 |
| 8 | 240-1003108 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 9 | 245-1003109 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| - | 245-1003011-Б3 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 10 | 240-1003112 | ШПИЛЬКА СТОЙКИ | 4 |
|  | 245-1003013-Б2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 11 | 240-1003027 или 240-1003027-А2 | ЗАГЛУШКА | 5 |
| 12 | 240-1003029 | ВТУЛКА | 6 |
| 13 | 240-1003037 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 14 | 245-1003015-Б2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 15 | 245-1003018-Б1 или –Б4 или –Б6 | СЕДЛО КЛАПАНА ВПУСКНОГО | 4 |
| 16 | 245-1003019-Б1 или –Б4 или –Б6 | СЕДЛО КЛАПАНА ВЫПУСКНОГО | 4 |
| 17 | КЗ.300257-11 | ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 |
| 18 | Д02-003-А | ЗАГЛУШКА | 4 |
| 19 | 50-1007053-А2 | СУХАРЬ КЛАПАНА | 16 |
| 20 | 240-1007015-Б7 или –Б8 или –Б9 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 4 |
| 21 | 240-1007020-Б | МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КЛАПАНА | 8 |
| 22 | 245-1007045 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 8 |
| 23 | 240-1007046-А3 или –А5 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ВНУТРЕННЯЯ | 8 |
| 24 | 240-1007048 | ТАРЕЛКА ПРУЖИН КЛАПАНА | 8 |
| 25 | 240-1007055 | ШАЙБА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ВЕРХНЯЯ | 8 |
| 26 | 260-1007014 или 260-1007014-А или 260-1007014-А1 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 4 |
| 27 | 245Е4-1008633 | КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ | 1 |
| 28 | 245Е4-1008622-В | ФЛАНЕЦ | 1 |
| 29 | 245Е4-1008623-В | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 30 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 31 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
|  | 245Е4-1003030 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 32 | 240-1003031 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 33 | 245-1003032 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 34 | 245-1003039 | ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ | 1 |
| 35 | 2.5Х10 | ШТИФТ | 2 |
| 36 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 37 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
|  | 240-1007100-Б1 | МЕХАНИЗМ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 38 | 50-1007102-А1 | ОСЬ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 39 | 50-1007103-А или 50-1007103-А1 или 50-1007103-А2 | ПРУЖИНА ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 3 |
| 40 | 50-1007175-Б1 | ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 8 |
| 41 | 50-1007182 | ПРОБКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 2 |
| 42 | 50-1007183 | ШАЙБА ПРОБКИ | 2 |
| 43 | 50-1007212-А4 | КОРОМЫСЛО КЛАПАНА СО ВТУЛКАМИ | 8 |
| 44 | 240-1007151-Б-01 240-1007151-Б | СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ КРАЙНЯЯ СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ КРАЙНЯЯ (не показана) | 1 1 |
| 45 | 240-1007152-Б-01 240-1007152-Б | СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ СРЕДНЯЯ СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ СРЕДНЯЯ (не показана) | 1 1 |
| 46 | 240-1007185 | ФИКСАТОР ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 47 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 48 | Д02-063 | ГАЙКА | 8 |
| 49 | 240-1007310-Б1 | ШТАНГА | 8 |
| 50 | 240-1007375-А1 или 240-1007375-А2 | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА (входит в установку блока цилиндров 245-1002000-Г) | 8 |
| - | 245-1014500 | УСТАНОВКА КЛАПАНА ЗАКРЫТОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА | 1 |
| 51 | 240-1002444-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 52 |  | КОЛПАК КРЫШКИ | 1 |
| 53 | 245-1014440 | СТАКАН С ТРУБКОЙ | 1 |
| 54 | 245-1014445 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 55 | 245-1014501 | КОРПУС КЛАПАНА | 1 |
| 56 | 245-1014502 | КРЫШКА | 1 |
| 57 | 245-1014503 | МЕМБРАНА | 1 |
| 58 | 245-1014507 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ВЕНТИЛЯЦИИ | 1 |
| 59 | 242-3509213 | ШТУЦЕР | 1 |
| 60 | М8-6gХ55.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 61 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 62 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 2 |
| 63 | М12-6Н.6(S18) | ГАЙКА | 4 |
| 64 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 65 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 66 | М8-6gХ80.88.35 или 240-1022070-03 | БОЛТ | 1 |
| 67 | М12-6gХ85.88.35 | БОЛТ | 2 |
| 68 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| 69 | А 12.01.08КП | ШАЙБА | 2 |
| 70 | 11 720 720 или СН-07-23 | СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ AET "Tolmin" (Словения) ФГУП УАПО г.Уфа | 4 |

Рис. 2 Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов.

| Подгруппы 1004, 1005. Кривошипно-шатунный механизм. Установка маховика. Установка маховика. Установка муфты сцепления (Рис. 3) |
| --- |
|  | 245.9-1005015-08, -09, -10, -11 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 1 |
| 1 | 50-1005019 | ШТИФТ | 1 |
| 2 | 50-1005021-А | ЗАГЛУШКА | 5 |
| 3 | 50-1005043 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ЗАДНИЙ | 1 |
| 4 | 240-1005030-Б | ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
|  | 245.9-1005014-04, -05, -06, -07 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 1 |
| 5 | 240-1005017 | ПРОТИВОВЕС КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 4 |
| 6 | 240-1005018 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТИВОВЕСА | 8 |
| 7 | 240-1005024 | ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ | 8 |
| 8 | 245.9-1005020-04, -05, -06, -07 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 1 |
| 9 | 245-1005013-Б | ШПОНКА | 3 |
|  | А23.01-81-240сб.АС или 240-1005100М или 245-1005100-Е | КОМПЛЕКТ КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ | 1 |
| 10 | А23.01-81.037 или 240-1005170-М или 245-1005170-Е | Вкладыш коренной | 4 |
| 11 | А23.01-81.038 или 240-1005171-М или 245-1005171-Е | Вкладыш коренной | 4 |
| 12 | А23.01-81.040 или 240-1005177-М или 245-1005177-Е | Вкладыш коренной | 1 |
| 13 | А23.01-81.039 или 240-1005179-М или 245-1005179-Е | Вкладыш коренной | 1 |
| 14 | А23.01-10401 или 240-1005178-М или 245-1005180-Е | Полукольцо | 2 |
| 15 | А23.01-10403 или 240-1005181-М или 245-1005181-Е | Полукольцо | 2 |
|  | 240-1004100-А или 240-1004100 | ШАТУН | 4 |
| 16 | 50-1004182-А1 или –А2 | БОЛТ ШАТУННЫЙ (А20.07.002) | 8 |
| 17 | 50-1004188 или 50-1004188-А | ГАЙКА ШАТУННОГО БОЛТА (А20.03.001) | 8 |
| 18 | 240-1004112-А или 240-1004112 | ШАТУН | 4 |
| 19 | 240-1004115 или 240-1004115-А | ВТУЛКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА | 4 |
| 20 | 240-1004125-А или 240-1004125 | КРЫШКА ШАТУНА | 4 |
| 21 | 245-1004190 | ШАЙБА | 8 |
| 22 | 245-1004021-Л или 245-1004021-Л-01 или 245-1004021-Л-02 | ПОРШЕНЬ | 4 |
| 23 | К50-1004042-А1 ,или К50-1004042-А2, или М50-1004042-А2 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ | 4 |
| 24 | 240-1004022 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 8 |
| 25 | 260-1004062 или 24-110-30-01 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 4 |
| 26 | 260-1004063 или 30-110-25-02 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 4 |
| 27 | 262-1004080 или 64-110-40-03 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ | 4 |
|  | А23.01-74-240сбАС или 240-1004140М или 245-1004140-Е | КОМПЛЕКТ ВКЛАДЫШЕЙ ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| 28 | А23.01-7403 или А23.01-74.014 или 240-1004158-М или 245-1004158-Е | ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ | 8 |
| 29 | 50-1005033-А или 50-1005033 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 30 | 245-1005042 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПЕРЕДНИЙ | 1 |
|  | 240-1005110-71 | УСТАНОВКА МАХОВИКА | 1 |
| 31 | 245-1005127 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА | 7 |
| 32 | 245-1005128 | ШАЙБА | 7 |
|  | 240-1005115-Л-06 | МАХОВИК | 1 |
| 33 | 245-1005112 | ШТИФТ | 3 |
|  | 240-1005114-Л-06 | МАХОВИК | 1 |
| 34 | 50-1005121-А | ВЕНЕЦ МАХОВИКА | 1 |
| 35 | 240-1005120-Л | МАХОВИК | 1 |
|  | 245.9-1005130-06 | УСТАНОВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
|  | 245.9-1005137-В-06 | ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА С ПРОСТАВКОЙ ЗУБЧАТОЙ | 1 |
| 36 | 245-1005131-Р | ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 37 | 245.9-1005139-В | ПРОСТАВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 38 | 5х10 | ШТИФТ | 2 |
| 39 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 40 | 8Т 70 05 | ШАЙБА | 4 |
| 41 | 245-1005054-В | БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 42 | 245-1005132-В | КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ | 1 |
| 43 | 245-1005133-В | КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ | 1 |
| 44 | 245-1005134-В | ВТУЛКА | 1 |
|  | 245-1005009-Е | УСТАНОВКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 45 | 4301-1601090-20 | ДИСК НАЖИМНОЙ С КОЖУХОМ | 1 |
| 46 | 4301-1601130-01 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ | 1 |
| 47 | 180205К1С17 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 48 | М10-6gХ45 | БОЛТ | 9 |
| 49 | 252136-П2 | ШАЙБА 10 ОТ. 65Г | 9 |

Рис. 3 Кривошипно-шатунный механизм. Установка маховика. Установка шкива. Установка муфты сцепления.

| Подгруппа 1006. Распределительный механизм (Рис. 4) |
| --- |
|  |  | Сборочные единицы и детали входят в сборку блока цилиндров 245Е4-1002000-Г |  |
| 1 | 50-1006021-Б | ПЛАНКА УПОРНАЯ | 1 |
| 2 | 50-1006247 | ВИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 1 |
| 3 | М10-6gХ 25.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 50-1006250-В | ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ (входит в сборку блока 245Е4-1002010-Г) | 1 |
| 5 | 50-1005021-А | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 6 | 50-1006252-В1 | ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 7 | 50-1006253 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 |
|  | 240-1006240-А2 240-1006240-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СО ВТУЛКОЙ (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СР 3.3) (для 245.7Е4 с топливным насосом СВ 28) | 1 |
| 8 | 240-1006244-Б1 240-1006244-В | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СР 3.3) (для 245.7Е4 с топливным насосом СВ 28) | 1 |
| 9 | 240-1006246 | ВТУЛКА | 1 |
| 10 | 50-1006254 | ПЛАНКА | 1 |
| 11 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 245Е4-1006010 245Е4-1006010-Б | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СР 3.3) (для 245.7Е4 с топливным насосом СВ 28) | 1 |
| 13 | 50-1002326-В | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 14 | 50-1006017-Б | ШАЙБА | 1 |
| 15 | 50-1006018 | ШАЙБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА УПОРНАЯ | 1 |
| 16 | 240-1006214-А1 240-1006214-Б | ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СР 3.3) (для 245.7Е4 с топливным насосом СВ 28) | 1 |
| 17 | 245Е4-1006015 | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 18 | 245-1006020-01 | БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 1 |
| 19 | 245-1005013-Б | ШПОНКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 20 | 245-1006311-В1-02 245-1006311-Г-02 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СР 3.3) (для 245.7Е4 с топливным насосом СВ 28) | 1 |
| 21 | 50-1006315-Б4 | ПРОКЛАДКА входят в установку 245-1006310-Г для Д- 245.7Е4 | 1 |
| 22 | М10-6Н.12.40Х.016 | ГАЙКА или 245-1006310-Д для для 245.7Е4 с топливным | 3 |
| 23 | 260-1111208 | ШАЙБА насосом СВ 28 | 3 |

Рис. 4 Распределительный механизм.

| Группа 11. Система питания Подгруппа 1008. Установка системы рециркуляции отработавших газов (РОГ) (Рис. 5) |
| --- |
|  | 245E4-1008100-Б | УСТАНОВКА РОГ |  |
| 1 | 480-00-004-02 | КЛАПАН РОГ | 1 |
| 2 | 245E4-1008220-М | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 3 | 245E4-1008115 | ОХЛАДИТЕЛЬ РОГ | 1 |
| 4 | 245E4-1008160-M | ПАТРУБОК ОТВОДЯЩИЙ | 1 |
| 5 | 245E4-1008155-M | ПАТРУБОК ПОДВОДЯЩИЙ | 1 |
| 6 | 000.4859.358.000 | ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ | 1 |
| 7 | 000.4859.386.000 | ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ | 1 |
| 8 | NORMA 20-32 | ХОМУТ | 3 |
| 9 | NORMA 32-50 | ХОМУТ | 2 |
| 10 | 245-1008024 | БОЛТ | 4 |
| 11 | 245Е4-1008111 | БОЛТ | 4 |
| 12 | 265-1205028 | БОЛТ | 2 |
| 13 | 245Е4-1008229-Б | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 14 | 245Е4-1008229-Г | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 15 | 245E4-1306597 | ПАТРУБОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 16 | 245Е4-1307301 | ПАТРУБОК ОХЛАДИТЕЛЯ | 2 |
| 17 | 245Е4-1008114-Б | ПЕРЕХОДНИК | 1 |
| 18 | 50-1015598 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 19 | 245Е4-1008118 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 20 | 245Е4-1008141-М | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 21 | 245Е4-1008117 | ПРОКЛАДКА КЛАПАНА РОГ | 1 |
| 22 | 245Е4-1008233 | СКОБА | 2 |
| 23 | М8-6gx20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 24 | М8-6gx25.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 25 | М8-6gx70.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 26 | М10-6gx20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 27 | М6-6gx20.88.016 | ВИНТ | 4 |
| 28 | М8-6gx25.88.016 | ВИНТ | 3 |
| 29 | М8-6gx30.88.016 | ВИНТ | 1 |
| 30 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 31 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 32 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 33 | A.8 01.08кп.016 | ШАЙБА | 14 |
| 34 | A.10 01.08кп.016 | ШАЙБА | 2 |
| 35 | КГ 3/8".А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| Охладитель РОГ (Рис. 5.1) |
|  | 245Е4-1008115 | ОХЛАДИТЕЛЬ РОГ |  |
| 1 | 3А057497 | СЕРДЦЕВИНА ОХЛАДИТЕЛЯ | 1 |
| 2 | 245Е4-1008139 | ДИФФУЗОР ОХЛАДИТЕЛЯ РОГ | 1 |
| 3 | 1727189-01 или 245Е4-1008116 | КОЛЬЦО КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 4 |
| 4 | 245Е4-1008113-Б | КОРПУС | 1 |
| 5 | 245E4-1008119 | КОРПУС ОХЛАДИТЕЛЯ | 1 |
| 6 | 245Е4-1008112 | ПЕРЕХОДНИК | 1 |
| 7 | 245E4-1008148 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 8 | 245E4-1008148-01 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 9 | 245Е4-1008149 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 10 | 245-1003037 | ФУТОРКА | 1 |
| 11 | 240-1003281 | ПРОБКА | 1 |
| 12 | 36-1104788 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 13 | М8-6gx30.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 14 | М8-6gx25.88.016 | ВИНТ | 2 |
| 15 | М8-6gx30.88.016 | ВИНТ | 6 |
| 16 | М8-6gx45.88.016 | ВИНТ | 1 |
| 17 | A.8 01.08кп.016 | ШАЙБА | 13 |

Рис. 5 Установка системы рециркуляции отработавших газов.

Рис. 5.1 Охладитель рециркуляции отработавших газов.

| Подгруппа 1008. Установка турбокомпрессора (Рис. 6) |
| --- |
|  | 245.7-1008040-Б-05 | УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 |
| 1 | ТКР6.5.1-17.01.03 | ТУРБОКОМПРЕССОР | 1 |
| 2 | 245-1008016-А | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | 245-1008024 | БОЛТ | 4 |
| 4 | 245-1008025-А | КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ | 1 |
| 5 | 245-1008026 | ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА КРАЙНЯЯ | 2 |
| 6 | 245-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА СРЕДНЯЯ | 1 |
| 7 | 245-1205614-Б | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 8 | 245-3701069 | ШАЙБА | 6 |
| 9 | 600-1118081 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 10 | М8-6gх16.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 11 | М12-6gХ 35.88.35.016 | БОЛТ | 6 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |

Рис. 6 Установка турбокомпрессора.

| Подгруппы 1104, 1111. Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (с системой топливоподачи «Common Rail») (Рис.7) CP 3.3 |
| --- |
|  | 245-1111000–CR-А | УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | 1 |
| 1 | 0 445 120 245 | ИНЖЕКТОР CRIN2 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 4 |
| 2 | 0 445 224 047 | РЭЙЛ LWRN3 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 3 | 66 505 59 500 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА WDK 962/12 (пр-ва фирмы «MANN+HUMMEL», Германия) | 1 |
| 4 | 263-1111317-CR | ВТУЛКА | 4 |
| 5 | 263-1111318-CR | СКОБА | 4 |
| 6 | 263-1111319-CR | НАКЛАДКА | 4 |
| 7 | 245-1111135 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 8 | 260-1111208 | ШАЙБА | 1 |
| 9 | 245-1111042 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 10 | 245-1104180-CR-01 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=330 мм) | 1 |
| 11 | 245-1104180-А1-15 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=275 мм) | 1 |
|  | 245-1104185-CR-01 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 12 | 245-1104182-Б-02 | ТРУБКА (L=332 мм) | 1 |
| 13 | 245-1104182-Б-10 | ТРУБКА (L=467 мм) | 1 |
| 14 | 245-1104345-Б | ТРОЙНИК | 1 |
| 15 | 10-16 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| 16 | 245-1104320-CR | ТОПЛИВОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ | 1 |
| 17 | 245-1104300-CR-02 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 18 | 245-1104300-CR-03 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. пр-ва фирмы | 1 |
| 19 | 245-1104300-CR-04 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ «GUIDO», | 1 |
| 20 | 245-1104300-CR-05 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Германия | 1 |
| 21 | 245-1104300-CR-06 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. | 1 |
| 22 | 245-1104143-CR | ПРОКЛАДКА | 4 |
| 23 | 245-1111010-CR | РЕДУКТОР (отдельно смотрите на рис.7) | 1 |
| 24 | 245-1111025-CR | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ С ШЕСТЕРНЕЙ (отдельно см. на рис.7) | 1 |
| 25 | 245-1111033-CR | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 26 | 245-1111034-CR | ВТУЛКА | 2 |
| 27 | 245-1111113 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 2 |
|  | 245-1117075-CR | КОРПУС ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 1 |
| 28 | 245-1117079 | ШТУЦЕР | 1 |
| 29 | 245-1117081-CR | КРЫШКА | 1 |
| 30 | 245-1117105-01 | ШТУЦЕР С ПРОБКОЙ | 1 |
| 31 | 240-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 4 |
| 32 |  |  |  |
| 33 | 240-1111103-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
| 34 | 613М8 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 8 |
| 35 | 245-1104797 | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 4 |
| 36 | 627М14 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 13 |
| 37 | 024-030-36-2-2 | КОЛЬЦО | 4 |
| 38 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 39 | М10-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 40 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 41 | М10-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 42 | М10-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 43 | М10-6gХ75.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 44 | М10-6gХ120.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 45 | М10-6gХ130.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 46 | М10х35.88.35.016 | БОЛТ DIN 912 | 8 |
| 47 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 48 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 15 |
| 49 | А10.01.08кп.016 | ШАЙБА | 3 |

Установка топливной аппаратуры с топливным насосом СВ 28 (Рис. 8)

|  | 245-1111000–CR-Б | УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 445 025 604 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 4 |
| 2 | 0 445 224 094 | РЭЙЛ HFRN16 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 3 | 2451117075-СR | КОРПУС | 1 |
| 4 | 245-1117105-01 | ШТУЦЕР С ПРОБКОЙ | 1 |
| 5 | 245-1104150 | ТОПЛИВОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ | 1 |
| 6 | 245-1104180-А1-01 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ L=305 мм | 2 |
| 7 | 245-1104185-LC | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 8 | 245-1111033-CR | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 9 | 263-1111317-CR | ВТУЛКА | 4 |
| 10 | 263-1111318-CR | СКОБА | 4 |
| 11 | 263-1111319-CR | НАКЛАДКА | 4 |
| 12 | 245-1104143-CR | ПРОКЛАДКА | 4 |
| 13 | 245-1111034-CR | ВТУЛКА | 2 |
| 14 | 617М10 | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 2 |
| 15 | 627М14 | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 13 |
| 16 | 613М8 | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 8 |
| 17 | 245-1104797 | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
| 18 | 240-1111103-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
| 19 | 240-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 4 |
| 20 | 245-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 1 |
| 21 | 245-1111113 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 2 |
| 22 | 240-1111101-Б | ХОМУТИК | 1 |
| 25 | М10-6gx55.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 22 | М10-6gx130.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 23 | М8-6gx35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 24 | М10-6gx25.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 26 | М10x35.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 27 | 024-030-36-2-2 | КОЛЬЦО | 4 |
| 28 | 8T 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 29 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 9 |
| 30 | 0 445 120 245 | ИНЖЕКТОР CRIN2 | 4 |
| 31 | 245-1104300-LC-07 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 32 | 245-1104300-LC-08 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 33 | 245-1104300-LC-09 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 34 | 245-1104300-LC-10 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 35 | 245-1104300-LC-11 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2 |
| 36 | WDK 962/12 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 1 |
| 37 | 50 5000 2879 | ХОМУТ 10*16 | 1 |
| 38 | 240-1111113-01 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 1 |
| 39 | 260-1104180-CR | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ L=330 | 1 |
| 40 | 245-1111381-Б | ПЛИТА УСТАНОВОЧНАЯ | 1 |
| 41 | 245-1111320-Б | ФЛАНЕЦ ПРИВОДА | 1 |
| 42 | М10x40.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 43 | 240-3509150 | МАСЛОПРОВОД | 1 |
| 44 | 260-3509232-01 | ШТУЦЕР | 1 |
| 45 | 36-1104788 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 46 | 260-1104797-CR | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
| 47 | Д18-055-CR | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 4 |
| 48 | 10.01.08кп016 | ШАЙБА | 2 |

Рис. 7 Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры.

Рис. 8 Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры.

| Подгруппа 1111. Топливный насос. Редуктор (Рис. 9) |
| --- |
|  | 245-1111010-CR | РЕДУКТОР | 1 |
|  | 245-1111015-CR | РЕДУКТОР | 1 |
| 1 | 245-1111116-CR | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 |
| 2 | 245-1111117-A-CR | КРЫШКА РЕДУКТОРА | 1 |
| 3 | 245-1111118-CR | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 4 | 245-1111119-CR | ЖИКЛЕР | 1 |
|  | 245-1111120-CR | ВАЛ РЕДУКТОРА | 1 |
| 5 | 245-1006210 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЕДУЩАЯ СО ШТИФТАМИ | 1 |
| 6 | 245-1111121-CR | ВАЛ | 1 |
| 7 | 6х9 | ШПОНКА | 1 |
| 8 | 245-1111122-CR | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 1 |
| 9 | 245-1111126-CR | ГАЙКА ШЛИЦЕВАЯ | 1 |
| 10 | 245-1111127-CR | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
| 11 | 245-1111128-CR | ШАЙБА СТОПОРНАЯ МНОГОЛАПЧАТАЯ | 1 |
|  | 245-1111320-CR | ФЛАНЕЦ ПРИВОДА | 1 |
| 12 | 245-1006321-CR | ФЛАНЕЦ ПРИВОДА | 1 |
| 13 | 245-1121059-Б | ШПИЛЬКА | 3 |
| 14 | 307 | ПОДШИПНИК | 2 |
| 15 | РПД 1.009 | ПАЛЕЦ Ø8 мм | 2 |
| 16 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 17 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 1 |
| 18 | 4х6,5 | ШПОНКА | 1 |
| 19 | М16-6Н.5.06 | ГАЙКА | 1 |
| 20 | 16.01.08кп.016 | ШАЙБА | 1 |
|  | 245-1111025-CR | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С ШЕСТЕРНЕЙ | 1 |
| 21 | 245-1006313 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 22 | 245-1111031-CR | ШТУЦЕР | 4 |
| 23 | 240-3707124 | ПРОКЛАДКА | 4 |
| 24 | 0 445 020 088 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СР3.3 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 25 | 100-105-30-2-4 | КОЛЬЦО ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 26 | М18х1,5 (S27) | ГАЙКА поставляются в составе топливного насоса | 1 |
| 27 | 18 | ШАЙБА высокого давления | 1 |

Рис. 9 Топливный насос. Редуктор.

| Группа 13. Система охлаждения Подгруппа 1306. Установка корпуса термостата (Рис. 10) |
| --- |
|  | 245Е4-1306030 | УСТАНОВКА КОРПУСА ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 1 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М8-6gХ95.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | 50-1401067 | ШАЙБА | 4 |
| 4 | 50-1306026 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 5 | 50-1306028-Б3 или 50-1306028-Б4 | ШЛАНГ ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 6 | 20-32 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
|  | 245Е4-1306040 | КОРПУС ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 7 | 245-1306021-Г-05 | КОРПУС НИЖНИЙ | 1 |
| 8 | 245-1306023 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 9 | 245-1306025 | КРЫШКА КОРПУСА | 1 |
| 10 | 245-1306027 | ШТУЦЕР | 1 |
| 11 | 50-1401067 | ШАЙБА | 4 |
| 12 | ТКСИ.423117.049-01 или Т117-1306100-04 или ТА107-1306100-04 КТ или Т127-1306100-04 или ТС107-1706100-04 МК | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | 1 |
| 13 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 14 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 15 | 245-3700004 | КРОНШТЕЙН | 2 |

Рис. 10 Установка корпуса термостата.

| Подгруппы 1307 и 1308. Установка водяного насоса. (Рис. 11) |
| --- |
|  | 245-1307000-Б-01 | УСТАНОВКА ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 1 | М10-6gХ 45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М10-6gХ 50.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 3 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 4 | 50-1307048-Б | ПРОКЛАДКА КОРПУСА | 1 |
|  | 245-1307105-01 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
| 5 | 50-1307049-А | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 |
| 6 | 245-1306031 | ШТУЦЕР | 1 |
|  | 245-1307060-02 | ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 7 | 50-1307044-Б-01 | ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 8 | 245-1306027 | ШТУЦЕР | 1 |
| 9 | 245-1306031 | ШТУЦЕР | 1 |
| 10 | М8-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 11 | 50-1401067 | ШАЙБА | 2 |
|  | 245-1307015-01 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
|  | 245-1307010-Д-01 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
| 12 | 240-1307074-В | КРЫЛЬЧАТКА | 1 |
| 13 | 245-1307025-В-01 | КОРПУС ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 14 | 5НР1917ОПЕ.Р6Q6/L19 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 15 | Sp/1341или DYSB3-16-00 | САЛЬНИК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 16 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 17 | ИЖКС.741318.003 | ФЛАНЕЦ | 1 |
| 18 | М6-6gх10.33Н | ВИНТ | 1 |
| 19 | 240-1307075 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 20 | ТМ 33104.1307007-10КП или ИЖКС. 303545.001-03 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ МУФТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ | 1 |
| 21 | 245-1307080 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 22 | 245-1118052 | ХОМУТ | 1 |
| 23 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 24 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 25 | ИЖКС.632558.006 | ВЕНТИЛЯТОР | 1 |
| 26 | М8-6gх25.88.35.016 | БОЛТ | 6 |
| 27 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| 28 | I-11Х10-1280 или AVX 13-1280 или SPA-1280 или SPA/S-1280 | РЕМЕНЬ | 2 |

Рис. 11 Установка водяного насоса.

| Группа 14. Система смазывания Подгруппы 1009, 1401. Установка масляного картера (Рис.12) |
| --- |
|  | 245-1009010-Б-01 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 1 | М8 Х 25.10.9.016 DIN 6921 | БОЛТ | 18 |
| 2 | М8 Х 55.10.9.016 DIN 6921 | БОЛТ | 4 |
| 3 | 50-1401063-В1 | ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 2 |
| 4 | 240-1401059-А | УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ | 1 |
| 5 | 240-1401065-А | УПЛОТНЕНИЕ ЗАДНЕЕ | 1 |
|  | 245-1009005-05 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 6 | 245-1009015-В | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 7 | 240-1401168 | ШАЙБА | 1 |
| 8 | 50-1401166-А1 | ПРОБКА | 1 |
| 9 | 016-021-30-2-1 | КОЛЬЦО | 1 |

Рис.12 Установка масляного картера.

| Подгруппа 1017, 1404. Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником (ЖМТ). Установка патрубков ЖМТ (Рис. 13) |
| --- |
|  | 245-1017000-В-01 | УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА С ЖМТ | 1 |
| 1 | М10-6gХ 30.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 2 | М10-6gХ 50.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
|  | 245-1017010-В1-01 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ С ЖМТ |  |
| 3 | 245-1017005-А или ТЖМ-6500 или 245-1506500 | ТЕПЛООБМЕННИК ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 4 | 245-1017012-Б | ШТУЦЕР | 1 |
|  | 245-1017015-В | КОРПУС ФИЛЬТРА |  |
| 5 | 245-1017025 | КОРПУС ФИЛЬТРА | 1 |
| 6 | 50-1404071-А | КЛАПАН ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 7 | 50-1404072 | ПРОБКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 1 |
| 8 | 50-1404075 | ПРОБКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА | 2 |
| 9 | 50-1404083-А1 | ПРУЖИНА СЛИВНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 10 | Д18-055-А или Д18-055-А-01 или А23.10.002 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 11 | Д09-035-А | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА | 2 |
| 12 | 245-1017007 | ПРОБКА КОНИЧЕСКАЯ | 1 |
| 13 | 245-1017007-01 | ПРОБКА КОНИЧЕСКАЯ | 1 |
| 14 | ФМ009-1012005 или М5101 или NF-1501-02 или 10.21.11/110 или W 940/47 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА | 1 |
| 15 | 50-1404068 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 16 | 36-1104788 | ПРОКЛАДКА | 4 |
|  | 245-1307001 | УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ ЖМТ | 1 |
| 17 | 245-1017112 | ПРОБКА | 2 |
| 18 | 245-1307214 | ШЛАНГ ПОДВОДЯЩИЙ | 1 |
| 19 | 240-1401168-А | ШАЙБА | 2 |
| 20 | 18х27-1,6 | РУКАВ (L=420 мм) | 1 |
| 21 | 20-32 “NORMA-TORRO” | ХОМУТ | 4 |

Рис. 13 Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником.

Установка патрубков ЖМТ.

| Подгруппа 1403. Установка масляного насоса. Установка приемника масляного насоса. (Рис. 14) |
| --- |
|  | 245-1400010-04 | УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 1 | М12-6gХ 35.88.35.016 или М12-6gХ 40.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | 12Т 65Г 06 или 12.ОТ.65Г.06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 245-1010000-Г | УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 3 | 50-1402053 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА | 1 |
| 4 | 245-1010010-Г | МАСЛОПРИЕМНИК | 1 |
| 5 | М8-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 6 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 7 | 50-1403015-А2 | ПАТРУБОК ОТВОДЯЩИЙ | 1 |
| 8 | М8-6gХ20.88.35 | БОЛТ | 4 |
| 9 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 10 | 50-1403033 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА | 2 |
|  | 50-1403010-Б1 | НАСОС МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 11 | М8-6gХ50.88.35 | БОЛТ | 4 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 13 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
|  | 50-1403110-Б | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 14 | 50-1403115-Б | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 15 | Д08-002-А или А57.03.028-А или 22 0084 27 | ВТУЛКА КОРПУСА МАСЛЯНОГО НАСОСА ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 16 | 50-1403125-Б | ПАЛЕЦ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 17 | 50-1403233 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
|  | 240-1403020 | КОРПУС МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 18 | 240-1403025 | КОРПУС МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 19 | 50-1403019-Б или А57.03.026-А или 22 0082 16 | ВТУЛКА КОРПУСА | 1 |
|  | 240-1403120-А-01 | ВАЛ | 1 |
| 20 | 50-1403052-В | ВАЛИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 21 | 50-1403075-В | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДУЩАЯ | 1 |
|  | 240-1403150 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 22 | 240-1403155 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 23 | 50-1403012-Б или А57.03.027-А или 22 0083 13 | ВТУЛКА КРЫШКИ | 1 |
| 24 | 50-1403228-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |

Рис. 14 Установка масляного насоса. Установка приёмника масляного насоса.

| Подгруппа 1118. Маслопроводы турбокомпрессора (Рис. 15) |
| --- |
|  | 245Е4-1118000-В | МАСЛОПРОВОДЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 |
| 1 | 245Е4-1118010-Т1 | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ | 1 |
| 2 | 245-1118016 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | 245-1118030-К | ТРУБКА СЛИВНАЯ | 1 |
| 4 | 245-1118034-Б | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 5 | М8Х 20.8.8.016 DIN 6921 | БОЛТ | 4 |
| 6 | 245-1118015-Б | ШТУЦЕР | 1 |
| 7 | 245-1118020-А1 | КРЫШКА | 1 |
| 8 | 240-1002444-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 9 | М8-6gХ 16.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 10 | М8-6gХ 25.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 11 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 12 | 245-1118050 | ХОМУТ | 1 |
| 13 | 245-1118055 | ПЛАНКА | 1 |
| 14 | 260-1118007 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 15 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 16 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 17 | А6.01.08КЛ.016 | ШАЙБА | 1 |
| 18 | 50-1306028-Б3 или 50-1306028-Б4 | ШЛАНГ ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 19 | 20-32 "NORMA TORRO" | ХОМУТ | 2 |

Рис. 15 Маслопроводы турбокомпрессора.

| Приводы Подгруппа 1022. Установка привода гидронасоса (Рис.16) (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СВ 28) |
| --- |
|  | 240-1022035 | УСТАНОВКА ПРИВОДА | 1 |
| 1 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | М8-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 5 |
| 5 | 50-1022068 | КРЫШКА | 1 |
| 6 | 240-1022062 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 7 | 240-1022075-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
|  | 243-1022030-Б | ПРИВОД ГИДРОНАСОСА | 1 |
| 8 | 243-1022061-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ГИДРОНАСОСА | 1 |
| 9 | 240-1022069 | КОРПУС | 1 |
| 10 | 240-1307064-01 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
| 11 | В25 | КОЛЬЦО | 1 |
| 12 | 205К | ШАРИКОПОДШИПНИК | 2 |
| 13 | М8-6gХ100.88.35.016 | БОЛТ (входит в установку генератора 245-3701050-А-27) | 1 |

| Подгруппа 1022. Установка насоса шестерённого (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СР 3.3) |
| --- |
| 1 | НШ14КГ-ЗЛ (УЯИШ. 063615.017) | НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ | 1 |
| 2 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 3 | М8-6gХ70.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 5 |
| 5 | 240-1022062 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 6 | 240-1022075-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
|  | 240-1022030-03 | ПРИВОД ГИДРОНАСОСА |  |
| 7 | 240-1022061-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ГИДРОНАСОСА | 1 |
| 8 | 240-1022069 | КОРПУС | 1 |
| 9 | 240-1307064-01 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
| 10 | В25 | КОЛЬЦО | 1 |
| 11 | 205К | ШАРИКОПОДШИПНИК | 2 |

Рис. 16 Установка привода гидронасоса.

| Подгруппа 3509. Установка компрессора (Рис. 17) |
| --- |
|  | 245-3509070-08 | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА | 1 |
| 1 | А29.05.000-А-06-БЗА | КОМПРЕССОР | 1 |
| 2 | 240-3509037-А | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | 240-3509150 | МАСЛОПРОВОД (L=410 мм) | 1 |
| 4 | 240-3509158 | ХОМУТ | 1 |
| 5 | 240-3509159 | СКОБА | 1 |
| 6 | 240-3509232 | ШТУЦЕР | 1 |
| 7 | 245-1104788 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 3 |
| 8 | 36-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 1 |
| 9 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 10 | М10-6Н.6.016(S16) | ГАЙКА | 3 |
| 11 | М6-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 12 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 13 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 14 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |

Рис. 17 Установка компрессора.

| Группа 37. Электрооборудование Подгруппа 3700. Электронный блок управления . Установка электрооборудования (Рис. 18) |
| --- |
| 1 | 0 281 020 112: 245-3763001-03; 245-3763001-04 | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SG EDC7UC31 (без программного обеспечения) (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) запрограммированный (для ГАЗ-3309); запрограммированный (для ГАЗ-33104) | 1 |
|  | 245-3700040-04 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 1 |
| 2 | 0 281 002 209 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ WTF (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 3 | 0 281 002 576 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ LDF6T (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 4 | 0 261 230 112 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ODFT (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 2 |
| 5 | 0 281 006 009 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ DG6 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 2 |
| 6 | 245-1002401-Б | ПЛИТА КРОНШТЕЙНА | 1 |
| 7 | 245-1002403 | ВТУЛКА КРОНШТЕЙНА | 2 |
| 8 | 245-3700001 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 9 | 245-3700005 или М2-14.13.238 | НАКОНЕЧНИК РЕЗИНОВЫЙ | 4 8 |
| 10 | 245-3724054 или 0280 B01 618-01 | ЖГУТ СЕНСОРНЫЙ | 1 |
| 11 | 245-3724150 или 0280 B01 619-01 | ЖГУТ ИНЖЕКТОРНЫЙ | 1 |
| 12 | 80-3723045 или 6430-3724624 | МАНЖЕТА ХОМУТ | 11 11 |
| 13 | М4-6Н.6.016 (S7) | ГАЙКА | 8 |
| 14 | М6-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ DIN 6921 | 3 |
| 15 | М6-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ DIN 6921 | 3 |
| 16 | М6-6gХ14.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 17 | М8-6gХ70.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 18 | 4 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 19 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 20 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 21 | А4.01.08кп.016 | ШАЙБА | 8 |
| 22 | А6.01.08кп.016 | ШАЙБА | 3 |
| 23 | А8.01.08кп.016 | ШАЙБА | 2 |
| Для 245.7Е4 с топливным насосом СВ 28 |
|  | 0 281 020 317 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (без программного обеспечения) | 1 |
|  | 245-3724053 -Б | ЖГУТ МОТОРНЫЙ | 1 |
|  | 0 281 006 103 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА DS-O-FT (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 2 |
|  | 0 281 006 102 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА DS-S3-TF | 1 |

Рис. 18 Электронный блок управления. Установка электрооборудования.

| Подгруппа 3701. Установка генератора (Рис. 19) |
| --- |
|  | 245-3701050-А-29 | УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА | 1 |
| 1 | ГГ 273В1-3.03 | ГЕНЕРАТОР | 1 |
| 2 | 50-1002073 | ШАЙБА УПОРНАЯ | 1 |
| 3 | 240-3701056-Г | КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА | 1 |
| 4 | 240-3701063 | ПЛАНКА | 1 |
| 5 | 245-3701069 | ШАЙБА | 2 |
| 6 | 245-3701057 | ВТУЛКА | 1 |
| 7 | 245-3701059 | ПРОСТАВКА | 1 |
| 8 | М8-6Н.6.016(S13) | ГАЙКА | 1 |
| 9 | М10-6Н.6.016(S16) | ГАЙКА | 2 |
| 10 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 11 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 12 | М8-6gХ100.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 13 | М10-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 14 | М10-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 15 | М12-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 16 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 17 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 18 | А10.01.08кп.016 | ШАЙБА | 1 |
| 19 | М10-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ входят в установку водяного насоса 245-1307000-Б-01, | 1 |
| 20 | 10 65Г 06 | ШАЙБА поз.2 и поз.3 | 1 |

Рис. 19 Установка генератора.

| Подгруппа 3708. Установка стартера (Рис. 20) |
| --- |
|  | 245-3708030-23 или 245-3708030-26 | УСТАНОВКА СТАРТЕРА | 1 |
| 1 | 7402.3708000 или AZJ 3381 | СТАРТЕР | 1 |
| 2 | М12-6Н.6.016(S16) | ГАЙКА | 1 |
| 3 | М12-6gХ 30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 4 | М12-6gХ 45.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 5 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| Рис. 20 Установка стартера. Прикладывается к двигателю |
|  | 50-1005019 | ШТИФТ | 2 |
|  | 50-3901034 | ПЛАСТИНА 0,25*100 | 1 |
|  | 60-3901034 | ПЛАСТИНА | 1 |
|  | ЧП-10-01 | ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 120*100 | 1 |