Открытое акционерное общество
“МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД”

# Дизельный двигатель

# Д-245.9Е4-4020 (для ПАЗ)

Каталог сборочных единиц и деталей

245.9Е4-0000100 КД

Минск 2011

Каталог сборочных единиц и деталей составил

Рыбченко Николай Михайлович

Ответственный за выпуск

Мелешко Евгений Евгеньевич

Тел. 8-017-218-31-67

Дизельный двигатель Д-245.9Е4 с системой топливоподачи «Common Rail»

Каталог сборочных единиц и деталей

48 страниц с рисунками

Каталог предназначен для инженерно-технических работников хозяйств.

Соответствует заводской технической документации

по состоянию на 1 февраля 2011г.

Все права зарезервированы. Копировать, тиражировать целиком или частично

без письменного разрешения ОАО «ММЗ» запрещено.

© ОАО «ММЗ» 2011

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог содержит основную номенклатуру сборочных единиц и деталей дизельного двигателя Д-245.9Е4 с системой топливоподачи «Common Rail».

Сборочные единицы и детали расположены по группам и подгруппам в соответствии с номерами позиций на рисунках, что значительно облегчает поиск деталей в каталоге.

В графе «Наименование» применена система отступов. В первой строке указана самая крупная сборочная единица, а затем перечислены входящие в нее детали, например:

Наименование

1  2  3  4  5  6  7

Составная часть

Крепёжные детали

Сборочные единицы составной части

Крепёжные детали сборочной единицы

Более мелкое деление

Крепёжные детали

и т.д.

Цифры 1  2  3  4  5  6  7  указывают на принадлежность сборочных единиц и деталей к изделиям и служат для их отыскания. Крепёжные детали перечислены непосредственно под изделием (сборочной единицей), для крепления которого(ой) их используют, их перечисление предшествует перечислению деталей, входящих в это изделие. Крепёжные детали перечислены в том же столбце, что и изделия, с помощью которых оно крепится под заголовком «Крепёжные детали».

Для двигателей принята семизначная система нумерации сборочных единиц и деталей. Номер состоит из следующих элементов:

- первые цифры до дефиса обозначают марку двигателя, на котором впервые была применена данная деталь;

- первые две цифры после дефиса - номер группы;

- вторые две цифры - номер подгруппы;

- последние три цифры - порядковый номер детали;

- стоящие за ними буквы и цифры обозначают модификацию и исполнение сборочной единицы или детали.

Например: 240-1002015-А2-16 – блок цилиндров

10 - номер группы

02 - номер подгруппы

015- номер детали

В комплектацию двигателя входят покупные сборочные единицы и детали. К ним относятся топливная аппаратура, электрооборудование и др. Эти сборочные единицы и детали обозначены так, как это принято на заводах-изготовителях.

В связи с постоянным совершенствованием двигателя в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей могут быть внесены изменения не отраженные в настоящем каталоге.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ

| Наименование параметров | Д-245.9Е4 |
| --- | --- |
| Тип дизеля | 4-х тактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Степень сжатия (расчетная) | 171 |
| Номинальная мощность, кВт | 100 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 460 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1600 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт.ч) | 225 |
| Минимальный удельный расход топлива по внешней скоростной характеристике, г/(кВт.ч) | 200 |
| Масса дизеля, не заправленного горючесмазочными материалами и охлаждающей жидкостью, в комплектации по ГОСТ 14846 для определения мощности брутто, кг | 500 |
| Применяемость | для установки на среднетоннажные грузовые автомобили, автобусы, автопоезда полной массой до 13т |

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП, ПОДГРУПП,

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

| Группа | Подгруппа | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Механизмы двигателя | 6 |
|  | 1001, 1002 | Блок цилиндров. Установка передней опоры | 6-9 |
|  | 1003, 1007 | Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов | 10-12 |
|  | 1004, 1005 | Кривошипно-шатунный механизм. Установка шкива коленчатого вала. Установка муфты сцепления. | 13-15 |
|  | 1006 | Распределительный механизм | 16-17 |
| 10, 11 |  | Система питания | 18 |
|  | 1008 | Установка системы рециркуляции отработавших газов (РОГ) | 18-19 |
|  | 1008 | Установка турбокомпрессора | 20 |
|  | 1014 | Установка системы закрытой вентиляции картера | 21 |
|  | 1104, 1111 | Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры | 22-25 |
|  | 1111 | Топливный насос. Редуктор | 26-27 |
| 13 |  | Система охлаждения | 28 |
|  | 1306 | Установка термостата | 28-29 |
|  | 1307 | Установка водяного насоса. | 30-31 |
|  |  | Система смазывания | 32 |
| 10, 14 | 1009, 1401 | Установка масляного картера | 32 |
| 10, 14 | 1017,1404 | Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником (ЖМТ). Установка патрубков ЖМТ | 33-34 |
| 14 | 1403 | Установка масляного насоса. Установка приемника масляного насоса | 35-36 |
| 11 | 1118 | Маслопроводы турбокомпрессора | 37-38 |
|  |  | Приводы | 39 |
| 10 | 1022 | Установка привода гидронасоса | 39 |
| 16 | 1601 | Установка привода и картера муфты сцепления | 40-41 |
| 35 | 3509 | Установка компрессора | 42-43 |
| 37 |  | Электрооборудование | 44 |
|  | 3700 | Электронный блок управления. Установка электрооборудования | 44-45 |
|  | 3701 | Установка генератора | 46 |
|  | 3708 | Установка стартера | 47 |
|  |  | Прикладывается к двигателю | 48 |

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Группа 10. Механизмы двигателя Подгруппы 1001, 1002. Блок цилиндров. Установка передней опоры (Рис. 1) |
| - | 245Е4-1001000 | УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | 1 |
| 1 | 245Е4-1001015 | ОПОРА ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 2 | М10-6gХ 25.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 3 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 5 |
| - | 245Е4-1002000 -02 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| - | 50-1002040-В | ОПОРА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 1 |
| 4 | 50-1002042-В | ОПОРА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 1 |
| 5 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
| 6 | 50-1002313-В-03 | ЛИСТ ЗАДНИЙ | 1 |
| 7 | 50-1002316-А2 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА САЛЬНИКА | 1 |
| 8 | 50-1002340 | ФИКСАТОР | 1 |
| 9 | 240-1002030 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 10 | 240-1002033 | ПРОКЛАДКА ЩИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 11 | 240-1002046 | ШТИФТ | 2 |
| 12 | 240-1002049 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| - | 240-1002060-А1-03 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 13 | 50-1002034 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 13-1 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
| 14 | 240-1002055 | МАНЖЕТА 2.1-50Х70-4 | 1 |
| 15 | 240-1002065-А3-02 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 16 | 240-1002064-А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 17 | 240-1002082-А1 | ПРОКЛАДКА ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 18 | 240-1002086 | ФЛАНЕЦ | 1 |
| - | 240-1002310 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 |
| - | 240-1002300 | КОРПУС САЛЬНИКА С КОЛЬЦОМ | 1 |
| 19 | 240-1002311 | КОЛЬЦО МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 20 | 240-1002315 | КОРПУС САЛЬНИКА | 1 |
| 21 | 240-1002305 | МАНЖЕТА 1.1-100Х125-4 | 1 |
| 22 | 240-1002328 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| - | 245Е4-1002010 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 23 | 50-1005019 | ШТИФТ | 2 |
| 24 | 50-1002034 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 25 | 50-1002326-В | ЗАГЛУШКА | 2 |
| - | 245Е4-1002009 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 26 | 50-1002327-А | ПРОБКА | 1 |
| 27 | 50-1005140-Б | КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 3 |
| 28 | 50-1005141-Б | КРЫШКА 1-ГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 29 | 50-1005152-В | КРЫШКА 5-ГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 30 | 50-1005159-Б1 | БОЛТ КРЫШКИ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 10 |
| 31 | 50-1005161 | ШАЙБА | 10 |
| 32 | 240-1002015-А2-16 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 33 | 240-1002067-А; -А1 | ВТУЛКА | 3 |
| 34 | 240-1002068-А; -А1 | ВТУЛКА ЗАДНЯЯ | 1 |
| 35 | 240-1002069-А | ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 36 | 245-1002022-А1 | КОЛЬЦО ГИЛЬЗЫ | 8 |
| 37 | 245-1002051-Б1 | ТРУБКА | 4 |
| 38 | 245-1002323 | ШТУЦЕР | 1 |
| 39 | 245-1002021-А1-01;--04 или И262-1002021-01 или К245-1002021-А1-01 или 245-1002021-А1MD-01 | ГИЛЬЗА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| 40 | КГ 1/4˝ | ПРОБКА | 1 |
| 41 | 245-1002048 | ШТИФТ | 1 |
| - | 245-1002080-В | УСТАНОВКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 42 | 50-1002290-Б-03 | КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 43 | 50-1021012 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 44 | 245-1002085-Р | ГОРЛОВИНА МАСЛОЗАЛИВНАЯ | 1 |
| 45 | М6-6gХ 16.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 46 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 47 | 245-1002314 | ПРОКЛАДКА ЛИСТА ЗАДНЕГО | 1 |
| - | 245Е4-1002320 | УСТАНОВКА МАСЛОМЕРА | 1 |
| 48 | 245-1002315 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА | 1 |
| 49 | 50-4609038 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 50 | 245-1002325 | ТРУБКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛА | 1 |
| 51 | 245-1002330-П | ПЛАНКА | 1 |
| 52 | 245-1002333 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 53 | 245-1118052 | ХОМУТ | 1 |
| 54 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 55 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 56-1 | 245-1002361-Д | СЕРЬГА | 1 |
| 56 | 245-1002362-Г | СЕРЬГА | 1 |
| - | 245-1002620 | УСТАНОВКА ФЛАНЦА ПОДВОДЯЩЕГО | 1 |
| 57 | 245-1002506 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 58 | 245-1002630-А | ФЛАНЕЦ ПОДВОДЯЩИЙ | 1 |
| 59 | М8-6gХ 20.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 60 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 61* | 245-1017113-В | ПЕРЕХОДНИК (вариант установки датчика давления и температуры масла) | 1 |
| 62 | 50-1005019 | ШТИФТ | 1 |
| 63 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 64 | М10-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 65 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 66 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 67 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 68 | М10-6gХ 60.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 69 | М10-6gХ75.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 70 | М12-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 71 | М12-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 7 |
| 72 | М12-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 73 | М16-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 74 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 75 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 18 |
| 76 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 77 | 12 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА | 7 |
| 78 | 16 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |

| № Позиции на рисунке. Номер сборочной единицы, деталей Наименование Кол-во в группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| --- |
|  | 245-1002370-Б-02 | УСТАНОВКА КАРТЕРА МАХОВИКА | 1 |
|  | 245-1002375-Б-01 | КАРТЕР МАХОВИКА | 1 |
| 79 | 245-1002312-В-05 | КАРТЕР МАХОВИКА | 1 |
| 80 | 4Х22.016 | ШПЛИНТ | 1 |
| 81 | М12-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 6 |
| 81-1 | М12-6gХ 60.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 82 | М16-6gХ32.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 83 | 12 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 84 | 16 ОТ 65Г 016 | ШАЙБА | 5 |
| - | 245-1006310-Г | ПРИВОД РЕДУКТОРА | 1 |
| 85 | 245-1002036 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 |
| 86 | 240-1002038 | ПРОКЛАДКА ЛЮКА | 1 |
| 87 | 50-1022067 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 3 |
| 88 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| - | 245E4-1310000-Б-03 | УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ | 1 |
| 89 | 245E4-1310001-Б-01 | КРОНШТЕЙН |  |
| - | 245Е4-1310010 | КРОНШТЕЙН |  |
| 90 | 245Е4-1310002 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 91 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
| 92 | 560-1045010-10 | МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ (пр-ва ОАО «Рикор Электроникс» г. Арзамас) | 1 |
| 93 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 94 | М10-6gХ55 8.8.016(S8) | БОЛТ DIN 912 | 1 |
| 95 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |

Рис. 1 Блок цилиндров. Установка передней опоры. Установка механизма натяжения ремня.

| № Позиции на рисунке. Номер сборочной единицы, деталей Наименование Кол-во в группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Подгруппы 1003, 1007. Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов (Рис. 2) |
| --- |
| - | 245Е4-1003010-01 | УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ И ВПУСКНОГО ТРАКТА |  |
| 1 | 240-1002047-Б | БОЛТ | 12 |
| 2 | 240-1002047-Б-01 | БОЛТ | 4 |
| 3 | 48-1002318 | ШАЙБА | 16 |
| - | HGC 245-1003070 или 719-73-07 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 4 | HGC 245-1003020 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 4-1 | 260-1003031-А | КОЛЬЦО | 4 |
| 5 | 50-1003104-А | ГАЙКА КОЛПАКА | 4 |
| 6 | 50-1003106-01 | ШАЙБА | 4 |
| 7 | 50-1003107-А | КОЛЬЦО | 4 |
| 8 | 240-1003108 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 9 | 245-1003109 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| - | 245-1003011-Б3 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 10 | 240-1003112 | ШПИЛЬКА СТОЙКИ | 4 |
| - | 245-1003013-Б2-04 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 12 | 240-1003027 или 240-1003027-А2 | ЗАГЛУШКА | 5 |
| 13 | 240-1003029 | ВТУЛКА | 6 |
| 14 | 240-1003037 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 15 | 245-1003015-Б2-01 или 245-1003015-Б2-03 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 16 | 245-1003018-Б1 или 245-1003018-Б4 | СЕДЛО КЛАПАНА ВПУСКНОГО | 4 |
| 17 | 245-1003019-Б1 или 245-1003019-Б4 | СЕДЛО КЛАПАНА ВЫПУСКНОГО | 4 |
| 18 | 263-1007032 | ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 |
| 19 | Д02-003-А | ЗАГЛУШКА | 4 |
| 20 | 50-1007053-А2 | СУХАРЬ КЛАПАНА | 16 |
| 21 | 240-1007015-Б7 или 240-1007015-Б9 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 4 |
| 22 | 240-1007020-Б | МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КЛАПАНА | 8 |
| 23 | 245-1007045 или 245-1007045-А | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 8 |
| 24 | 240-1007046-А2 или (-А3, -А4, -А5) | ПРУЖИНА КЛАПАНА ВНУТРЕННЯЯ | 8 |
| 25 | 240-1007048 | ТАРЕЛКА ПРУЖИН КЛАПАНА | 8 |
| 27 | 240-1007055 | ШАЙБА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ВЕРХНЯЯ | 8 |
| 28 | 260-1007014 или 260-1007014-А или 260-1007014-А1 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 4 |
| - | 245Е4-1003030-01 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ |  |
| 29 | 240-1003031 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 30 | 245-1003032 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 31 | 245-1003039 | ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ | 1 |

| № Позиции на рисунке. Номер сборочной единицы, деталей Наименование Кол-во в группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| --- |
| 32 | 245-1008638 | ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ | 2 |
| 33 | 245Е4-1008623 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 34 | 245Е4-1008633 | КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ | 1 |
| 35 | 245Е4-1008620-Б | ТРУБА ВОЗДУХОПОДВОДЯЩАЯ | 1 |
| 37 | 2.5Х10 | ШТИФТ | 2 |
| 38 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 39 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 40 | 8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 8 |
|  | 240-1007100-Б1 | МЕХАНИЗМ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 41 | 50-1007102-А1 | ОСЬ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 42 | 50-1007103-А или 50-1007103-А1 или 50-1007103-А2 | ПРУЖИНА ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 3 |
| 43 | 50-1007175-Б1 | ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 8 |
| 44 | 50-1007182 | ПРОБКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 2 |
| 45 | 50-1007183 | ШАЙБА ПРОБКИ | 2 |
| 46 | 50-1007212-А4 | КОРОМЫСЛО КЛАПАНА СО ВТУЛКАМИ | 8 |
| 47 | 240-1007151-Б-01 240-1007151-Б | СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ КРАЙНЯЯ СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ КРАЙНЯЯ (не показана) | 1 1 |
| 48 | 240-1007152-Б-01 240-1007152-Б | СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ СРЕДНЯЯ СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ СРЕДНЯЯ (не показана) | 1 1 |
| 49 | 240-1007185 | ФИКСАТОР ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 50 | Д02-063 | ГАЙКА | 8 |
| 51 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 52 | 240-1007310-Б1 | ШТАНГА | 8 |
| 53 | 240-1007375-А1 или 240-1007375-А2 | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА (входит в установку блока цилиндров 245Е4-1002000-05) | 8 |
| - | 245-1014450-05 | УСТАНОВКА САПУНА | 1 |
| 54 | 240-1002430-Г | КОРПУС САПУНА С ТРУБКОЙ | 1 |
| 54-1 | 240-1002444-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 55 | 245-1003122 | КОЛПАК КРЫШКИ | 1 |
| 55-1 | 245-1014440 | СТАКАН С ТРУБКОЙ | 1 |
| 56 | 245-1014445 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 57 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 58 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 59 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 60 | М12-6Н.6(S18) | ГАЙКА | 4 |
| 61 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 62 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 63 | М8-6gХ80.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 64 | М12-6gХ85.88.35 | БОЛТ | 2 |
| 65 | 8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 4 |
| 66 | 12.01.08КП | ШАЙБА | 2 |
| 67 | 245-3700002 | КРОНШТЕЙН | 4 |
| 68 | 11 720 720 или СН-07-23 | СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ AET "Tolmin" (Словения) ФГУП УАПО г.Уфа | 4 |

Рис. 2 Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов.

| № Позиции на рисунке. Номер сборочной единицы, деталей Наименование Кол-во в группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Подгруппы 1004, 1005. Кривошипно-шатунный механизм. Установка шкива коленчатого вала. Установка муфты сцепления. (Рис. 3) |
| --- |
| - | 245Е4-1004500-04; -05 | КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| - | 245.9-1005015-16; -17; -18; -19 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ |  |
| 1 | 50-1005019 | ШТИФТ | 1 |
| 1-1 | 50-1005021-А | ЗАГЛУШКА | 4 |
| 2 | 240-1005030-Д | ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| - | 245.9-1005014-08; -09; -10; -11 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 1 |
| 3 | 240-1005017 | ПРОТИВОВЕС КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 4 |
| 4 | 240-1005018 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТИВОВЕСА | 8 |
| 5 | 240-1005024 | ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ | 8 |
| 6 | 245.9-1005020-08; -09; -10; -11. | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 1 |
| 7 | 50-1005043 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ЗАДНИЙ | 1 |
| 8 | 245-1005013-Б | ШПОНКА | 3 |
|  | А23.01-81-240сб. АС или 240-1005100 М, или 245-1005100- Е | КОМПЛЕКТ КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ | 1 |
| 9 | А23.01-81.037 или 240-1005170 М, или 245-1005170-Е | Вкладыш коренной | 4 |
| 10 | А23.01-81.038 или 240-1005171 М, или 245-1005171-Е | Вкладыш коренной | 4 |
| 11 | А23.01-81.040 или 240-1005177 М, или 245-1005177-Е | Вкладыш коренной | 1 |
| 12 | А23.01-81.039 или 240-1005179 М, или 245-1005179-Е | Вкладыш коренной | 1 |
| 13 | А23.01-10401 или 240-1005178-М, или 245-1005180-Е | Полукольцо | 2 |
| 14 | А23.01-10403 или 240-1005181-М, или 245-1005181-Е | Полукольцо | 2 |
|  | 245Е4-1004010 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ | 4 |
|  | 245-1004100-Е | ШАТУН | 4 |
| 15 | 50-1004182-А1; -А2 | БОЛТ ШАТУННЫЙ | 8 |
| 16 | 50-1004188; -А | ГАЙКА ШАТУННОГО БОЛТА | 8 |
| 17 | 245-1004112-Д | ШАТУН | 4 |
| 18 | 240-1004125-А | КРЫШКА ШАТУНА | 4 |
| 19 | 245-1004190 | ШАЙБА | 8 |
| 20 | 245-1004115-А | ВТУЛКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА | 4 |
| 21 | А245-1004021-Е | ПОРШЕНЬ (пр-ва фирмы «Алмет», Чехия) | 4 |
| 22 | К245-1004042-Б; –Б1; или М245-1004042 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ | 4 |
| 23 | 245-1004022 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА СТОПОРНОЕ | 8 |
| 24 | 24-110-30-01 или 260-1004062 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 4 |

| № Позиции на рисунке. Номер сборочной единицы, деталей Наименование Кол-во в группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| --- |
| 25 | 30-110-25-02 или 260-1004063 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 4 |
| 26 | 64-110-40-03 или 262-1001080 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ | 4 |
|  | А23.01-74-240сб.АС или 240-1004140 М, или 245-1004140-Е | КОМПЛЕКТ ВКЛАДЫШЕЙ ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| 27 | А23.01-74.014 или 240-1004158-М, или 245-1004158-Е | ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ | 8 |
| 28 | 50-1005033-А | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 29 | 245-1005042 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПЕРЕДНИЙ | 1 |
|  | 240-1005110-74 | УСТАНОВКА МАХОВИКА | 1 |
| 30 | 245-1005127 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА | 7 |
| 31 | 245-1005128 | ШАЙБА | 7 |
|  | 245-1005114-З-06 | МАХОВИК | 1 |
| 32 | 50-1005121-А | ВЕНЕЦ МАХОВИКА | 1 |
| 33 | 245-1005120-З; | МАХОВИК | 1 |
|  | 245.30-1005130-01 | УСТАНОВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
|  | 245.9-1005137-Г-01 | ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 34 | 245.9-1005131-01 | ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 34-1 | 245.9-1005136 | ШКИВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 35 | 245.9-1005139-В | ПРОСТАВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 36 | 2.5х10 | ШТИФТ | 2 |
| 37 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 12 |
| 38 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 12 |
| 39 | 245-1005054-В | БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 40 | 245-1005132-В | КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ | 1 |
| 41 | 245-1005133-В | КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ | 1 |
| 42 | 245-1005134-B | ВТУЛКА | 1 |
|  | 245-1005009-З-02 | УСТАНОВКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 43 | 15 3482 1255 12 | ДИСК НАЖИМНОЙ С КОЖУХОМ (пр-ва фирмы «ZF-Sachs», Германия) | 1 |
| 44 | 38 1878 0023 07; | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ (пр-ва фирмы «ZF-Sachs», Германия) | 1 |
| 45 | 180205К1С17 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 46 | М8-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 9 |
| 47 | 8Т 70 05 или 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 9 |

Рис. 3 Кривошипно-шатунный механизм. Установка шкива коленчатого вала. Установка муфты сцепления.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 1006. Распределительный механизм (Рис. 4) |
|  |  | Сборочные единицы и детали входят в сборку блока цилиндров 245Е4-1002000 -02 |  |
| 1 | 50-1006021-Б | ПЛАНКА УПОРНАЯ | 1 |
| 2 | 50-1006247 | ВИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 1 |
| 3 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 50-1006250-В | ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ (входит в сборку блока 245Е4-1002010) | 1 |
| 5 | 50-1005021-А | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 6 | 50-1006252-В1 | ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 7 | 50-1006253 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 |
|  | 240-1006240-А или 240-1006240-А1 | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СО ВТУЛКОЙ | 1 |
| 8 | 240-1006244-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 1 |
| 9 | 240-1006246 | ВТУЛКА | 1 |
| 10 | 50-1006254 | ПЛАНКА | 1 |
| 11 | М 8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 245Е4-1006010 | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ |  |
| 13 | 50-1002326-В | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 14 | 50-1006017-Б | ШАЙБА | 1 |
| 15 | 50-1006018 | ШАЙБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА УПОРНАЯ | 1 |
| 16 | 240-1006214-А1 | ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | 1 |
| 17 | 245Е4-1006015 | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 18 | 245-1006020-01 | БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 1 |
| 19 | 245-1005013-Б | ШПОНКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 20 | 245-1006311-В1-01 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА | 1 |
| 21 | 50-1006315-Б4 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 22 | М10-6Н.12.40Х.016 | ГАЙКА входят в установку 245-1006310-Г - привод | 3 |
| 23 | 260-1111208 | ШАЙБА редуктора | 3 |

Рис. 4 Распределительный механизм.

| Рис. 4 Распределительный механизм. № Позиции на рисунке. Номер сборочной единицы, деталей | Наименование Кол-во в группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Группа 11. Система питания Подгруппа 1008. Установка системы рециркуляции отработавших газов (РОГ) (Рис. 5) 245Е4-1008100 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 1 12.09901 ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ 1 2 480-00-004-02 КЛАПАН РОГ EGR-Valve PV 45 1 3 245Е4-1008113-А КОРПУС КЛАПАНА 1 4 245Е4-1008114 ПЕРЕХОДНИК 1 5 245Е4-1008117 ПРОКЛАДКА КЛАПАНА РОГ 1 6 245Е4-1008118 ПРОКЛАДКА 1 7 245Е4-1008141 ПРОКЛАДКА 2 8 245Е4-1008142 ПРОКЛАДКА 1 9 245Е4-1008144 БОЛТ 2 10 245Е4-1008145 ПАТРУБОК ПОДВОДА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 1 11 245Е4-1008147 ПРОКЛАДКА 2 12 245Е4-1008155 ПАТРУБОК ПОДВОДЯЩИЙ 1 13 245Е4-1008160 ПАТРУБОК ОТВОДЯЩИЙ 1 14 245Е4-1008215 ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ 1 15 245Е4-1008220-П КРОНШТЕЙН 1 16 245Е4-1008223-П СКОБА 1 17 245Е4-1306597 ПАТРУБОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ 1 18 50-1015598 ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА 1 19 КГ 3/8". А12.016 ПРОБКА 1 20 | 3-30х40-0,2 РУКАВ (L=35 мм) 1 21 3-38х48-0,2 РУКАВ (L=35 мм) 1 22 3-38х48-0,2 РУКАВ (L=70 мм) 2 23 32х50 "NORMA-TORRO" ХОМУТ 2 24 40х60 "NORMA-TORRO" ХОМУТ 6 25 М8-6Н.6 ГАЙКА 2 26 М6-6gХ20.58.016 ВИНТ 4 27 М8-6gХ20.88.35.016 БОЛТ 2 28 М8-6gХ25.88.35.016 БОЛТ 14 29 6 65Г 06 ШАЙБА 4 30 8Т 65Г 06 ШАЙБА 4 31 А.8.01.08КП.016 ШАЙБА 14 |
| --- | --- | --- |

Рис. 5 Установка системы рециркуляции отработавших газов.

| № Позиции на рисунке. Номер сборочной единицы, деталей Наименование Кол-во в группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Подгруппа 1008. Установка турбокомпрессора (Рис. 6) |
| --- |
|  | 245-1008040-Д-01 | УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА |  |
| 1 | С15-505-03 | ТУРБОКОМПРЕССОР (пр-ва фирмы «Турбо», Чехия) | 1 |
| 2 | 245-1008016-А | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | 245-1008024 | БОЛТ | 4 |
| 4 | 245-1008025-А | КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ | 1 |
| 5 | 245-1008026 | ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА КРАЙНЯЯ | 2 |
| 6 | 245-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА СРЕДНЯЯ | 1 |
| 7 | 600-1118081 | КРЫШКА | 1 |
| 8 | 245-1205614-Б | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 9 | 245-3701069 | ШАЙБА | 6 |
| 10 | М6-6gх16.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 11 | М12-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 6 |

Рис. 6 Установка турбокомпрессора.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 1014. Установка системы закрытой вентиляции картера (Рис. 7) |
|  | 245Е4-1014500-Б | УСТАНОВКА ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА |  |
| 1 | CCV-3550-08L | ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА | 1 |
| 2 | 245Е4-1014531 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 3 | 20х29-0,63(930) | РУКАВ (L=930 мм) | 1 |
| 4 | 12х22 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| 5 | 20х32 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| 6 | М8-6gХ14.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 7 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |

Рис. 7 Установка закрытой системы вентиляции картера.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппы 1104, 1111. Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (Рис. 8; 8а) |
|  | 245-1111000–CR-А | УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ |  |
| 1 | 0 445 120 245 | ИНЖЕКТОР CRIN2 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) (см. рис. 8а) | 4 |
| 2 | 0 445 224 047 | РЭЙЛ LWRN3 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 3 | 66 505 59 500 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА WDK 962/12 (пр-ва фирмы «MANN+HUMMEL», Германия) (рис. см. 8а) | 1 |
| 4 | 263-1111317-CR | ВТУЛКА (см. рис. 8а) | 4 |
| 5 | 263-1111318-CR | СКОБА (см. рис. 8а) | 4 |
| 6 | 263-1111319-CR | НАКЛАДКА (см. рис. 8а) | 4 |
| 7 | 260-1111208 | ШАЙБА | 1 |
| 8 | 245-1111042 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 10 | 245-1104180-CR-01 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=330 мм) | 1 |
| 11 | 245-1104180-CR | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=155 мм) | 2 |
|  | 245-1104185-CR | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 12 | 245-1104182-Б-02 | ТРУБКА (L=332 мм) | 1 |
| 13 | 245-1104182-Б-10 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 14 | 245-1104345-CR | ТРОЙНИК | 1 |
| 15 | 10-16 "NORMA-TORRO" или OETIKER 1518 | ХОМУТ | 2 |
| 16 | 245-1104320-CR | ТОПЛИВОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ | 1 |
| 17 | 245-1104300-CR-02 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 18 | 245-1104300-CR-03 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ пр-ва фирмы | 1 |
| 19 | 245-1104300-CR-04 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ «GUIDO», | 1 |
| 20 | 245-1104300-CR-05 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Германия | 1 |
| 21 | 245-1104300-CR-06 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 22 | 245-1104143-CR | ПРОКЛАДКА (см. рис. 8а) | 4 |
| 23 | 245-1111010-CR | РЕДУКТОР (отдельно смотрите на рис.9) | 1 |
| 24 | 245-1111025-CR | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ С ШЕСТЕРНЕЙ (отдельно см. на рис.9) | 1 |
| 25 | 245-1111033-CR | КРОНШТЕЙН (см. рис. 8а) | 1 |
| 26 | 245-1111034-CR | ВТУЛКА (см. рис. 8а) | 2 |
| 27 | 245-1111113 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 2 |
| 28 | 245-1111135 | КРОНШТЕЙН (см. рис. 8а) | 1 |
|  | 245-1117075-CR | КОРПУС ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 1 |
| 29 | 245-1117079 | ШТУЦЕР (см. рис. 8а) | 1 |
| 30 | 245-1117081-CR | КОРПУС (см. рис. 8а) | 1 |
| 31 | 245-1117105 | ШТУЦЕР С ПРОБКОЙ | 1 |
| 32 | 240-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА (см. рис. 8а) | 4 |
| 33 | 240-1111103-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
| 34 | 50-1022067 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (см. рис. 8а) | 8 |
| 35 | 245-1104797 | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 4 |
| 36 | 245-1104798 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 13 |
| 37 | 024-030-36-2-2 | КОЛЬЦО (см. рис. 8а) | 4 |
| 38 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ (см. рис. 8а) | 2 |
| 39 | М10-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 40 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ (см. рис. 8а) | 5 |
| 41 | М10-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ (см. рис. 8а) | 1 |
| 42 | М10-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ (см. рис. 8а) | 2 |
| 43 | М10-6gХ75.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 44 | М10-6gХ120.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 45 | М10-6gХ130.88.35.016 | БОЛТ (см. рис. 8а) | 1 |
| 46 | М10х35.88.35.016 | БОЛТ DIN 912 (см. рис. 8а) | 8 |
| 47 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 48 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 15 |
| 49 | А10.01.08кп.016 | ШАЙБА | 3 |

Рис. 8 Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры.

Рис. 18а Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 1111. Топливный насос. Редуктор (Рис. 9) |
|  | 245-1111010-CR | РЕДУКТОР |  |
|  | 245-1111015-CR | РЕДУКТОР | 1 |
| 1 | 245-1111116-CR | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 |
| 2 | 245-1111117-A-CR | КРЫШКА РЕДУКТОРА | 1 |
| 3 | 245-1111118-CR | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 4 | 245-1111119-CR | ЖИКЛЕР | 1 |
|  | 245-1111120-CR | ВАЛ РЕДУКТОРА | 1 |
| 5 | 245-1006210 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЕДУЩАЯ СО ШТИФТАМИ | 1 |
| 6 | 245-1111121-CR | ВАЛ | 1 |
| 7 | 6х9 | ШПОНКА | 1 |
| 8 | 245-1111122-CR | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 1 |
| 9 | 245-1111126-CR | ГАЙКА ШЛИЦЕВАЯ | 1 |
| 10 | 245-1111127-CR | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
| 11 | 245-1111128-CR | ШАЙБА СТОПОРНАЯ МНОГОЛАПЧАТАЯ | 1 |
|  | 245-1111320-CR | ФЛАНЕЦ ПРИВОДА | 1 |
| 12 | 245-1006321-CR | ФЛАНЕЦ ПРИВОДА | 1 |
| 13 | 245-1121059-Б | ШПИЛЬКА | 3 |
| 14 | 307 | ПОДШИПНИК | 2 |
| 15 | РПД 1.009 | ПАЛЕЦ Ø8 мм | 2 |
| 16 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 17 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 1 |
| 18 | 4х6,5 | ШПОНКА | 1 |
| 19 | М16-6Н.5.06 | ГАЙКА | 1 |
| 20 | А16.01.08кп.016 | ШАЙБА | 1 |
|  | 245-1111025-CR | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С ШЕСТЕРНЕЙ | 1 |
| 21 | 245-1006313 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 22 | 245-1111031-CR | ШТУЦЕР | 4 |
| 23 | 240-3707124 | ПРОКЛАДКА | 4 |
| 24 | 0 445 020 088 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СР3.3 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 25 | 100-105-20-2-4 | КОЛЬЦО ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 26 | М18х1,5 (S27) | ГАЙКА поставляются в составе топливного насоса | 1 |
| 27 | 18 | ШАЙБА высокого давления | 1 |

Рис. 9 Топливный насос. Редуктор.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Группа 13. Система охлаждения Подгруппа 1306. Установка термостата (Рис. 10) |
| - | 245Е4-1306030-01 | УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА |  |
| 1 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М8-6gХ95.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | 50-1401067 | ШАЙБА | 4 |
| 4 | 50-1306026 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 5 | 50-1306028-Б3 или 50-1306028-Б4 | ШЛАНГ ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 6 | 20-32 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| - | 245Е4-13006040-01 | КОРПУС ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 7 | 245-1306021-Г | КОРПУС НИЖНИЙ | 1 |
| 8 | 245-1306023 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 9 | 245-1306028-Г | КРЫШКА КОРПУСА | 1 |
| 10 | 245-1306027 | ШТУЦЕР | 1 |
| 11 | 50-1401067 | ШАЙБА | 4 |
| 12 | ТКСИ.423117.061-01 или Т117-1306100-04Е или ТА107-1306100-04 или ТС107-1306100-04М | ТЕРМОСТАТ (ТР2-02) ТЕРМОСТАТ ТЕРМОСТАТ (ТА107-04К) ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | 1 |
| 13 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 14 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 15 | М8-6gХ75.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 16 | 245-3700004 | КРОНШТЕЙН | 2 |
| 17 | 265-3509030-А | ШТУЦЕР | 1 |

Рис. 10 Установка термостата.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппы 1307. Установка водяного насоса. (Рис. 11) |
| - | 245Е4-1307000-01 | УСТАНОВКА ВОДЯНОГО НАСОСА |  |
| 1 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М10-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 3 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 4 | 50-1307048-Б | ПРОКЛАДКА КОРПУСА | 1 |
| - | 245Е4-1307012-01 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
| 5 | 50-1307049-А | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 |
| 6 | 245-1306031 | ШТУЦЕР | 1 |
| - | 245Е4-1307010 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
| 7 | 50-1005161 | ШАЙБА | 1 |
| 8 | 240-1307064 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
| 9 | 240-1307074-Г | КРЫЛЬЧАТКА | 1 |
| 10 | 240-1307075 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 11 | 245-1307025-01 | КОРПУС ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 12 | 245-1307052-Г | ВАЛ | 1 |
| 13 | 245Е4-1307168 | ШКИВ ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 14 | 245-1307084 или 245-1307084-Б | ВТУЛКА | 1 |
| 15 | 245-1307094 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 |
| 16 | 1160305-А | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ | 2 |
| 17 | Sp/1341 | САЛЬНИК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 18 | М16Х1,5-6Н.6.016 | ГАЙКА | 1 |
| 19 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 20 | 5х7,5 | ШПОНКА | 1 |
| - | 245-1307110-Б | ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 21 | 245-1306027 | ШТУЦЕР | 1 |
| 22 | 245-1306031 | ШТУЦЕР | 1 |
| 23 | 245-1307044-Б1 | ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 24 | М8-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 25 | 50-1401067 | ШАЙБА | 2 |

Рис. 11 Установка водяного насоса.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Группа 14. Система смазывания Подгруппы 1009, 1401. Установка масляного картера (Рис.12) |
|  | 240-1401010-А-03 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ |  |
| 1 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 18 |
| 2 | М8-6gХ55.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 3 | 50-1401067 | ШАЙБА | 22 |
| 4 | 50-1401063-В1 | ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 2 |
| 5 | 240-1401059-А1 | УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ | 1 |
| 6 | 240-1401065-А1 | УПЛОТНЕНИЕ ЗАДНЕЕ | 1 |
|  | 245-1009005-01 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 7 | 240-1401015-А2-03 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 8 | 240-1401168 | ШАЙБА | 1 |
| 9 | 50-1401166-А1 | ПРОБКА | 1 |
| 10 | 016-021-30-2-1 | КОЛЬЦО | 1 |

Рис.12 Установка масляного картера.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппы 1017, 1404. Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником (ЖМТ). Установка патрубков ЖМТ (Рис. 13) |
|  | 245-1017000-В-02 | УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА С ЖМТ |  |
| 1 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 2 | М10-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
|  | 245-1017010-В1-02 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ С ЖМТ |  |
| 3 | 245-1017005-А или ТЖМ-6500 | ТЕПЛООБМЕННИК ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 4 | 245-1017012-Б | ШТУЦЕР | 1 |
|  | 245-1017015-В-01 | КОРПУС ФИЛЬТРА |  |
| 5 | 245-1017025 | КОРПУС ФИЛЬТРА | 1 |
| 6 | 50-1404071-А | КЛАПАН ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 7 | 50-1404072 | ПРОБКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 1 |
| 8 | 50-1404075 | ПРОБКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА | 2 |
| 9 | 50-1404083-А1 | ПРУЖИНА СЛИВНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 10 | Д18-055-А или Д18-055-А-01 или А23.10.002 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 11 | Д09-035-А | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА | 2 |
| 12 | КГ 1/8” А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 13 | КГ 1/4” А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 14 | ФМ009-1012005 или М5101 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА | 1 |
| 15 | 245-1017112 | ПРОБКА | 1 |
| 15-1 | 245-1017113 | ПЕРЕХОДНИК | 1 |
| 16 | 240-1401168-А | ШАЙБА | 2 |
| 17 | 50-1404068 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 18 | 245-1104788 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 4 |
|  | 245-1307001-Б-01 | УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ ЖМТ | 1 |
| 19 | 245-1307214 | ШЛАНГ ПОДВОДЯЩИЙ | 1 |
| 20 | 18х27-1,6 | РУКАВ (L=340 мм) | 1 |
| 21 | 20-32 “NORMA-TORRO” | ХОМУТ | 4 |

Рис. 13 Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником.

Установка патрубков ЖМТ.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 1403. Установка масляного насоса. Установка приемника масляного насоса. (Рис. 14) |
| - | 240-1400010-Б-01 | УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА |  |
| 1 | М12-6gХ35.88.35.016или М12-6gХ40.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | 12Т 65Г 06 или 12.ОТ.65Г.06 | ШАЙБА | 2 |
| - | 240-1402000-А3 | УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 3 | 50-1402053 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА | 1 |
| 4 | 240-1402010-А3 | МАСЛОПРИЕМНИК | 1 |
| 5 | М8-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 6 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 7 | 50-1403015-А2 | ПАТРУБОК ОТВОДЯЩИЙ | 1 |
| 8 | М8-6gХ20.88.35 | БОЛТ | 4 |
| 9 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 10 | 50-1403033 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА | 2 |
| - | 50-1403010-Б1 | НАСОС МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 11 | М8-6gХ50.88.35 | БОЛТ | 4 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 13 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
|  | 50-1403110-Б | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 14 | 50-1403115-Б | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 15 | Д08-002-А или А57.03.028-А | ВТУЛКА КОРПУСА МАСЛЯНОГО НАСОСА ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 16 | 50-1403125-Б | ПАЛЕЦ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 17 | 50-1403233 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
|  | 240-1403020 | КОРПУС МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 18 | 240-1403025 | КОРПУС МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 19 | 50-1403019-Б или А57.03.026-А | ВТУЛКА КОРПУСА | 1 |
| - | 240-1403120-А-01 | ВАЛ | 1 |
| 20 | 50-1403052-В | ВАЛИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 21 | 50-1403075-В | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДУЩАЯ | 1 |
|  | 240-1403150 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 22 | 240-1403155 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 23 | 50-1403012-Б или А57.03.027-А | ВТУЛКА КОРПУСА | 1 |
| 24 | 50-1403228-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |

Рис. 14 Установка масляного насоса. Установка приёмника масляного насоса.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 1118. Маслопроводы турбокомпрессора (Рис. 15) |
| - | 245-1118000-Л-01 | МАСЛОПРОВОДЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА |  |
| 1 | 245-1118010-Щ-01 | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ | 1 |
| 2 | 245-1104797 | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
| 3 | 245-1104798 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 2 |
| 4 | 245-1118030-П-01 | ТРУБКА СЛИВНАЯ | 1 |
| 5 | 245-1118034-Б | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 6 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 7 | 245-1118015-Б | ШТУЦЕР | 1 |
| 8 | 245-1118020-А1 | КРЫШКА | 1 |
| 9 | 240-1002444-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 10 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 11 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 13 | 245-1118050 | ХОМУТ | 1 |
| 14 | 245-1118055 | ПЛАНКА | 1 |
| 15 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 16 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 17 | 6.01.08КП.016 | ШАЙБА | 1 |
| 18 | 50-1306028-Б3 или 50-1306028-Б4 | ШЛАНГ ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 19 | 20-32 "NORMA TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| 20 | 260-1118007 | ПРОКЛАДКА (Рукав 8х1) | 1 |

Рис. 15 Маслопроводы турбокомпрессора.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Приводы Подгруппа 1022. Установка привода гидронасоса (Рис.16) |
| - | 240-1022035-01 | УСТАНОВКА ПРИВОДА |  |
| 1 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | М8-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 5 |
| 5 | 50-1022068 | КРЫШКА | 1 |
| 6 | 240-1022062 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 7 | 240-1022075-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| - | 240-1022030-03 | ПРИВОД ГИДРОНАСОСА | 1 |
| 8 | 240-1022061-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ГИДРОНАСОСА | 1 |
| 9 | 240-1022069 | КОРПУС | 1 |
| 10 | 240-1307064-01 или А52 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
| 11 | В25 | КОЛЬЦО | 1 |
| 12 | 205К | ШАРИКОПОДШИПНИК | 2 |
| 13 | М8-6gХ95.88.35.016 | БОЛТ (входит в установку генератора 245Е4-3701050) | 1 |

Рис. 16 Установка привода гидронасоса

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 1601. Установка привода и картера муфты сцепления (Рис. 17) |
|  | 245-1610005-Е-02 | УСТАНОВКА ПРИВОДА И КАРТЕРА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ |  |
| 1 | 245-1601203-060 | ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 2 | 245-1601215 | ВАЛ ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 3 | 245-1601312-08 | КАРТЕР МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 4 | 245-1601315-Б1 | КРЫШКА | 1 |
| 5 | 245-1601202 | БОЛТ | 2 |
| 6 | 240-1003027 или 260-1003027-А2 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 7 | 50-1601218 | ШПОНКА | 1 |
| 8 | 36-1601016 | КОРПУС ПЫЛЕОТРАЖАТЕЛЯ | 1 |
| 9 | 2.3.45 Ц6 | МАСЛЕНКА | 2 |
| 10 | 24-6-4-1б | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 11 | М6-6Н.6.016 | ГАЙКА | 2 |
| 12 | М8-6gХ12.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 13 | М10х1,25-6gх30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 14 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 10 |
| 15 | 8Т 65 06 | ШАЙБА | 2 |
| 16 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 11 |
| 17 | 50-1002034 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |

Рис. 17 Установка привода и картера муфты сцепления.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 3509. Установка компрессора (Рис. 18) |
| - | 245-3509070-К | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА |  |
| 1 | LK 3877 | КОМПРЕССОР (пр-ва фирмы Кnorr-Bremse, Россия) | 1 |
| 2 | 265-3509030-А | ШТУЦЕР | 1 |
| 3 | 245-3509013-Б | ПРОКЛАДКА (использовать при необходимости от 1 до 3 штук ) | 3 |
| 4 | 245-3509026-Е1 | СТУПИЦА | 1 |
| 5 | 245-3509234 | ШТУЦЕР | 1 |
| 6 | 245-3509407-А | БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 2 |
| 7 | 245-3509602 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 8 | 245-3509702-К | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 9 | 245-3509703-К | ШКИВ | 1 |
| - | 245-3509710-К3 | РОЛИК | 1 |
| 10 | 245Е4-1310016 | РОЛИК | 1 |
| 11 | 245-3509712-К3 | ОСЬ | 1 |
| 12 | 6-180203К1С17 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 13 | А17 | КОЛЬЦО | 1 |
| 14 | А40 | КОЛЬЦО | 1 |
| - | 245-3509720-К | ПЛИТА СО ШПИЛЬКАМИ | 1 |
| 15 | 245-3509701-К | ПЛИТА | 1 |
| 16 | 245-3509107 | ШПИЛЬКА | 2 |
| 17 | 245-1117029 | ШПИЛЬКА | 1 |
| 18 | 245-1306027 | ШТУЦЕР | 1 |
| 19 | 245-8114002 | ПРОБКА | 2 |
| 20 | 240-3509037-А | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 21 | 240-3509150 | МАСЛОПРОВОД (L=352 мм) | 1 |
| 22 | 240-3509232 | ШТУЦЕР | 1 |
| 23 | 36-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 1 |
| 24 | 36-1104788 | ПРОКЛАДКА | 4 |
| 25 | 20х29-0,63 | РУКАВ (L=200 мм) | 1 |
| 26 | 20х29-0,63 | РУКАВ (L=600 мм) | 1 |
| 27 | ХС-26.019 или 20-32 Norma | ХОМУТ | 4 |
| 28 | М8-6Н.6.016(S17) | ГАЙКА | 1 |
| 29 | М10-6Н.6.016(S17) | ГАЙКА | 1 |
| 30 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 31 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 32 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 33 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 34 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| 35 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 36 | М18х1,5-6Н.6.016 | ГАЙКА поставляются в сборе с компрессором LK 3877 | 1 |
| 37 | 18 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |

Рис. 18 Установка компрессора.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Группа 37. Электрооборудование Подгруппа 3700. Электронный блок управления . Установка электрооборудования (Рис. 19) |
| 1 | 0 281 020 112: 245-3763014-01; | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SG EDC7UC31 (без программного обеспечения) (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) запрограммированный | 1 |
|  | 245-3700044-02 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 1 |
| 2 | 0 281 002 209 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ WTF (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 3 | 0 281 006 102 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ DS-S3-TF (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 4 | 0 281 006 103 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА DS-0-TF (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 2 |
| 5 | 0 281 006 009 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ DG6 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 2 |
| 6 | 245-1002401-Д | ПЛИТА КРОНШТЕЙНА | 1 |
| 7 | 245-1002403-Г | ВТУЛКА КРОНШТЕЙНА | 2 |
| 8 | 245-3700001 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 9 | 245-3700005 или М2-14.13.238 | НАКОНЕЧНИК РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ | 4 8 |
| 10 | 245-3724034 | ЖГУТ СЕНСОРНЫЙ | 1 |
| 11 | 245-3724130 | ЖГУТ ИНЖЕКТОРНЫЙ | 1 |
| 12 | 80-3723045 или 6430-3724624 | МАНЖЕТА ХОМУТ | 18 18 |
| 13 | М4-6Н.6.016 (S7) | ГАЙКА | 8 |
| 14 | М6Х16.88.35.016 | БОЛТ DIN 6921 | 3 |
| 15 | М6Х20.88.35.016 | БОЛТ DIN 6921 | 4 |
| 16 | М6-6gХ14.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 17 | М8-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 18 | 4 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 19 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 20 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 21 | C 4.01.08кп.016 | ШАЙБА | 8 |
| 22 | А 6.01.08кп.016 | ШАЙБА | 3 |
| 23 | А 8.01.08кп.016 | ШАЙБА | 2 |

Рис. 19 Электронный блок управления. Установка электрооборудования.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 3708. Установка генератора (Рис. 20) |
|  | 245Е4-3701050 | УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА |  |
| 1 | ААN5730 | ГЕНЕРАТОР | 1 |
| 2 | 245Е4-3701054 | ШКИВ | 1 |
| 3 | 245Е4-3701058 | БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 1 |
| 4 | 245-3701051-Д | ВИНТ | 1 |
| 5 | 245-3701052-Д | ОСЬ | 1 |
| 6 | 245-3701056-И | КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА | 1 |
| 7 | 245-3701063-Д | ПЛАНКА | 1 |
| 8 | 245-3701069 | ШАЙБА | 5 |
| 9 | 260-1310001 | УГОЛЬНИК | 1 |
| 10 | 260-3701057 | ВТУЛКА РАЗРЕЗНАЯ | 1 |
| 11 | 3,2х1,8.016 | ШПЛИНТ | 2 |
| 12 | М8-6Н.6.016 | ГАЙКА | 1 |
| 13 | М10-6Н.6.016 | ГАЙКА | 2 |
| 14 | М12-6Н.6.016 | ГАЙКА | 1 |
| 15 | М8-6gХ95.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 16 | М12-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 17 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 18 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 19 | А10.01.08кп.016 | ШАЙБА | 1 |
| 20 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 21 | М16х1,5-6Н.6.016 | ГАЙКА поставляются в сборе c генератором | 1 |
| 22 | 16 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| 23 | М10-6gХ55.88.35.016 | БОЛТ входят в установку водяного насоса 245Е4-1307000 | 1 |
| 24 | 10 65Г 06 | ШАЙБА поз.2 и поз.3 | 1 |

Рис. 20 Установка генератора.

| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подгруппа 3708. Установка стартера (Рис. 21) |
|  | 245-3708030-01 | УСТАНОВКА СТАРТЕРА |  |
| 1 | AZJ 3381 | СТАРТЕР | 1 |
| 2 | М12-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | М12-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |

Рис. 21 Установка стартера.

| Прикладывается к двигателю |
| --- |
|  | 245-1001035 или 245-1001035-А или 245-1001035-А1 | ПОДУШКА БОКОВОЙ ОПОРЫ | 2 |
|  | 250-1172010 | ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА | 1 |
|  | 245-1602052 | МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
|  | 07 3151 000 079 | МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ KZI-3 (к сцеплению пр-ва фирмы «ZF-Sachs», Германия) | 1 |
|  | ДСФ-65 | ДАТЧИК СИГНАЛИЗАТОРА ЗАСОРЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 1 |